Введение

Генеральный план, правила землепользования и застройки сельского поселения Изяковский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан выполнены на основании:

-  договора №3684-1/1 от 29 ноября 2013 г., заключенным между ГУП –Институт Башагропромпроект» и ООО «Сельпроект»;

- технического задания на выполнение генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Изяковский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

- «Градостроительного кодекса РФ» №190-ФЗ,

- федеральной «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Постановления Правительства РБ от 21 октября 2009 года №391 «О Республиканской целевой программе «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы»,

Генеральный план, правила землепользования и застройки являются документами территориального планирования, определяющими основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и строительства.

Генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения на современном этапе являются документами, определяющими устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности  и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения с выявлением его ресурсных возможностей.

В проекте генерального плана максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и рекреационная структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия. Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания, проведен анализ демографических процессов, возможного увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план сельского поселения Изяковский сельсовет разработан на основе топографической съемки, представленной  в электронном виде. Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Изяковский сельсовет МР Благовещенский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» в 2012г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план определяет территориальное развитие сельского поселения на ближайший период (до 2033г.).

Главная цель проекта генерального плана сельского поселения – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов (групп индивидуальных жилых домов), рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения Изяковский сельсовет и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса информационнной системы обеспечения градостроительной деятельности на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2023 год,   расчетный срок – 2033 год.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1.АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного сельского поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, при этом учитывались сложившиеся природно-ландшафтное окружение и транспортные связи, а также автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территории сельского поселения Изяковский сельсовет с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий местных органов управления позволил выявить на территории населенных пунктов и прилегающих к ним участках ряд площадок, пригодных для освоения.

Проектом генерального плана градостроительного развития сельского поселения предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории с компактной селитебной зоной и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зон  комфортного отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач, обеспечение экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, зон перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на первую очередь строительства (до 2023г.) и  на расчётный срок (до 2033г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

При разработке генерального плана сельского поселения намечены следующие мероприятия:

- развитие с.Верхний Изяк в качестве административного центра сельского поселения, д.Нижний Изяк, д.Шариповка,  д.Новоминзитарово, д.Горный Уразбай, д.Успенка, д.Торновка, д. Рафиково в качестве развивающихся селитебных территорий;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров и подцентров;

- организация зон отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственных зон.

Прогноз жилищного фонда составлен с учетом обеспечения комфортности проживания населения и увеличения средней жилищной обеспеченности на первую очередь до 25,6 м2 общей площади на 1 человека, на расчетный срок до 30 м2 общей площади на 1 человека (до 2033г.). Развитие сельского поселения планируется за счет механического прироста населения на I очередь и естественного прироста на расчетный срок.

Развитие селитебной территории населенных пунктов предусмотрено в двух направлениях:

- максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием;

- застройка проектируемых жилых кварталов индивидуальными жилыми домами;

- реконструкция существующих объектов обслуживания, размещение на проектируемом участке подцентров обслуживания с целью обеспечения полного комплекса услуг в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008г.

Село Верхний Изяк – административный центр сельского поселения Изяковский сельсовет с населением 584 человека, расположено в северо - западной части  территории сельского поселения в 23 км от районного центра г.Благовещенск, в 15 км от ближайшей ж/д станции Загородная.

Расстояние от села до автодороги  межрайонного значения  Благовещенск – Бедеева Поляна – Павловка (через с.Ильина Поляна) составляет 16,3 км. Транспортная связь села с административным центром района осуществляется по автодороге межрайонного значения с твердым покрытием. Территория села ограничена с северной стороны руслом реки Изяк; с восточной стороны -  пашней и автодорогой в д.Нижний Изяк; с южной стороны -  руслом ручья Ашкалинка, действующей промзоной (ферма КРС) и автодорогой, ведущей в д.Старые Турбаслы ; с западной стороны – автодорогой, ведущей в с.Ильино - Поляна и охранной зоной от магистрального нефтепродуктопровода.

Планировочная структура села состоит из сетки улиц: главной, расположенной с изгибом в направлении с запада на восток и нескольких второстепенных, расположенных в направлении с севера на юг под разными углами к главной. Главная улица является автодорогой районного значения с твердым покрытием Ильино – Поляна – Верхний Изяк – Нижний Изяк.  Общественная зона сформировалась в 2-х местах – в северо – западной и  центральной частях села. Промзона (территория действующей фермы КРС и МТМ), расположенная в юго - восточной части населенного пункта в его границах, подлежит выносу в связи с тем, что в ее санитарно-защитную зону 300м попадает существующая жилая застройка.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15-0,18 га на участках, благоприятных для строительства, в восточном направлении в существующих границах села. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов, расположенных вдоль автодороги, ведущей в населенный пункт Нижний Изяк. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация в северо – восточной (за автодорогой) и юго – восточной (за проектируемым ТСК) частях населенного пункта рекреационных зон с размещением 2-х спортплощадок для игры в мини – футбол  и футбол соответственно.

Деревня Нижний Изяк расположена в 0,86 км юго - восточнее административного центра сельского поселения с.Верхний Изяк. Население – 250 человек.

Транспортная связь деревни с административным центром сельского поселения осуществляется по автодороге районного значения с твердым покрытием Ильино - Поляна – Верхний Изяк – Нижний Изяк. Территория деревни ограничена с северной строны руслом р.Изяк и автодорогой, с восточной стороны  -  руслом реки  Изяк, пашней и грунтовой автодорогой; с южной стороны заброшенным полем и небольшим подлеском; с западной стороны полем и автодорогой, ведущей в населенный пункт Верхний Изяк.

Планировочная структура деревни состоит из одной главной улицы, являющейся продолжением автодороги районного значения и расположенной в направлении с запада на восток, и нескольких второстепенных улиц, расположенных частью параллельно главной, частью пересекающих ее. Главная улица расположена с изгибом  вдоль русла  реки Изяк. Выраженной общественной зоны в деревне нет.

Предлагается заполнение пустующих участков и размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 – 0,18 га на участках, благоприятных для строительства, в южном направлении частично в существующих границах деревни. Новые улицы ориентированы параллельно главной улице. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов, органично включенных в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация в юго - восточной части населенного пункта рекреационной зоны с размещением поля для игры в мини - футбол.

Деревня Шариповка расположена в 1,72 км юго - западнее административного центра сельского поселения с.Верхний Изяк. Население – 85 человек. Транспортная связь деревни с административным центром сельского поселения осуществляется по автодороге местного значения с твердым покрытием, на подъезде к деревне покрытие грунтовое.

Территория деревни ограничена с северной стороны прудом; с восточной стороны каскадом небольших прудов на ручье и пашней за ним; с южной стороны лесным массивом; с западной стороны руслом ручья Ашкалинка и находящимися за ним  промзоной и действующим кладбищем.

Планировочная структура деревни состоит из единственной главной улицы, расположенной вдоль речки в направлении с северо – востока на юго - запад. Общественная зона отсутствует. Временно недействующая промзона находится в западном направлении от существующих границ деревни.

Предлагается заполнение одного пустующего участка малоэтажной усадебной жилой застройкой в северном направлении в существующих границах деревни. При въезде в деревню в южной части размещена общественная зона – социально – культурный центр (СКЦ).

Проектом предусмотрена организация в южной части населенного пункта за проектируемым СКЦ  рекреационной зоны с размещением  поля для игры в ручной мяч.

Деревня Новоминзитарово расположена в 1,77 км восточнее административного центра сельского поселения с.Верхний Изяк. Население – 67 человек.

Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется по автодороге районного значения с твердым покрытием, на подъезде к деревне покрытие  грунтовое. Территория деревни ограничена с северной и северо - восточной стороны лесным массивом; с юго – восточной и южной стороны –  руслом рукава р.Сухой Изяк;  с западной стороны –  заброшенным полем.

Планировочная структура деревни состоит из одной главной улицы, расположенной  в направлении с севера на юг и одной второстепенной, расположенной в направлении с запада на восток. Общественной зоны нет.

Предлагается заполнение малоэтажной  жилой застройкой пустующих участков в северной части деревни в ее существующих границах.

В центральной части деревни на пересечении двух улиц размещена общественная зона – социально – культурный центр (СКЦ).

Проектом предусмотрена организация в восточной части населенного пункта за проектируемым СКЦ  рекреационной зоны с размещением  спортплощадки - поля для игры в баскетбол.

Деревня Горный Уразбай расположена в 0,66 км юго - западнее дминистративного центра сельского поселения с.Верхний Изяк. Население – 21 человек.

Территория деревни ограничена с северной стороны автодорогой с твердым покрытием, по которой осуществляется транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения; с восточной и юго - восточной стороны -  руслом ручья Ашкалинка; с  юго – западной и западной  стороны от населенного пункта находится  автодорога с твердым покрытием, ведущая в населенный пункт Старые Турбаслы.

Планировочная структура деревни состоит из улицы, расположенной в направлении с северо – востока на юго-запад вдоль русла ручья Ашкалинка. Общественная зона отсутствует. Промзоны нет.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, благоприятных для строительства, в северо - восточном направлении от существующих границ деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированной группы жилых домов, органично включенных в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрено размещение в рекреационной зоне между проектируемой жилой застройкой и автодорогой местного значения Верхний Изяк - Старые Турбаслы   спортивной площадки для игры в баскетбол.

Деревня Успенка расположена северо - западнее административного центра сельского поселения с.Верхний Изяк, вплотную к существующим границам села. Население – 139 человек.

Территория деревни ограничена с северо- восточной стороны руслом р.Изяк; с восточной стороны небольшим подлеском и низиной; с южной и западной стороны автодорогой районного значения с твердым покрытием Ильино – Поляна - Верхний Изяк; с северо – западной  стороны действующей прмзоной (ферма КРС).

Планировочная структура деревни состоит из главной улицы, расположенной вдоль русла р.Изяк в направлении с северо – востока на юго – запад и одной второстепенной, расположенной  зигзагом в направлении с северо – запада на юго - восток. Общественная зона не сформирована. В северо – западном направлении от деревни находится действующая промзона, частично входящая в границы населенного пункта. Данная промзона подлежит выносу в связи с тем, что в ее санитарно-защитную зону 300м попадает существующая жилая застройка.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15-0,18 га на участках, благоприятных для строительства, в юго - восточном направлении в существующих границах деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированного квартала. Новый квартал органично включен в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрено размещение в рекреационной зоне в восточном направлении  за проектируемым СКЦ  2-х спортивных площадок  - полей для игры в ручной мяч и баскетбол.

Деревня Торновка расположена северо -  восточнее административного центра сельского поселения с.Верхний Изяк, вплотную к существующим границам села. Население – 21 человек.

Территория деревни ограничена с северо – западной, северной и восточной  стороны пашней; с южной и юго – западной стороны – руслом р.Изяк. Транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения осуществляется по небольшому отрезку грунтовой автодороги.

Планировочная структура деревни состоит из одной главной улицы, расположенной вдоль русла р. Изяк в направлении с северо – востока на юго - запад, и одной второстепенной, расположенной параллельно главной. Общественной зоны нет.

Предлагается заполнение пустующих участков и размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, благоприятных для строительства, в юго - восточном направлении в существующих границах деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированной группы жилых домов, органично включенных в единую систему улично-дорожной сети. В центральной части населенного пункта предусмотрено размещение социально – культурного центра (СКЦ).

Проектом предусмотрено размещение в рекреационной зоне в южном направлении  спортивной площадки  - поля для игры в баскетбол.

Деревня Рафиково  расположена в 1,64 км восточнее административного центра сельского поселения с.Верхний Изяк. В настоящее время в деревне сезонно проживают 4 человека (семья).

Территория деревни ограничена с западной и северной стороны рукавом Сухой Изяк– старым руслом реки Изяк; с восточной и юго – восточной стороны лугами и подлеском; с западной стороны пересеченной местностью; с юго – западной стороны подходит автодорога местного значения с грунтовым покрытием, по которой осуществляется транспортная связь населенного пункта с административным центром сельского поселения.

Планировочная структура деревни состоит из единственной улицы, расположенной вдоль русла рукава Сухой Изяк (старого русла р. Изяк) в направлении с севера на юг. Общественной зоны нет.

Предлагается заполнение пустующих участков и размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 – 0,18 га на новых участках, благоприятных для строительства, в восточном и юго - западном направлениях за существующими границами деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов, органично включенных в единую систему улично-дорожной сети. При въезде в населенный пункт предусмотрено размещение торгово – сервисного комплекса сезонного обслуживания (ТСК).

Проектом предусмотрено размещение в рекреационной зоне в южном  направлении  2-х спортивных площадок для игры в ручной мяч и баскетбол.

2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Основной составляющей документа территориального планирования - генерального плана сельского поселения Изяковский сельсовет - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основные цели функционального зонирования:

- установление назначений и видов использования территории сельского поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития сельского поселения.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование сельского поселения Изяковский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной  и, возможно, производственной зоны, и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории сельского поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории жилищного строительства во всех населенных пунктах.

Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции. Для  сельского поселения Изяковский сельсовет, они незначительны, расположены за границей населенных пунктов на территориях поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и  водных объектов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным  зонам

(на расчетный срок)

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

Д – земли общественно-деловой зоны

П – производственная зона

У – улицы, дороги, проезды

Р -   рекреация

С – земли специального назначения

Пр –  прочие земли

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр.,га сущ/р.с | Функциональные зоны, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | Пр |
| 1 | с.Верхний Изяк | 260,52 | 52,52 | 2,0 | 7,64 | 22,96 | - | - | 175,4 |
|  |  | 264,86 | 84,94 | 3,56 | - | 41,52 | 8,37 | - | 126,47 |
| 2 | д.Нижний Изяк | 89,73 | 44,01 | 0,13 | - | 11,58 | - | - | 34,01 |
|  |  | 99,83 | 61,54 | 0,66 | - | 17,28 | - | - | 20,35 |
| 3 | д.Шариповка | 56,62 | 28,43 | 0,065 | - | 7,58 | - | - | 20,545 |
|  |  | 56,62 | 28,59 | 0,487 | - | 7,58 | - | - | 19,963 |
| 4 | д.Новоминзитарово | 68,69 | 22,96 | - | - | 6,25 | - | - | 39,48 |
|  |  | 68,69 | 24,14 | 0,4 | - | 6,25 | - | - | 37,9 |
| 5 | д.Горный Уразбай | 21,28 | 9,96 | - | - | 3,7 | - | - | 7,62 |
|  |  | 26,97 | 11,23 | 0,32 | - | 5,46 | 1,62 | - | 8,34 |
| 6 | д.Успенка | 106,42 | 19,45 | 0,091 | 8,12 | 8,27 | - | - | 70,489 |
|  |  | 106,42 | 22,15 | 0,091 | - | 9,79 | - | - | 74,389 |
| 7 | д.Торновка | 35,34 | 8,11 | - | - | 5,4 | - | - | 21,83 |
|  |  | 35,34 | 11,13 | 0,26 | - | 5,4 | - | - | 18,55 |
| 8 | д.Рафиково | 14,77 | 4,06 | - | - | 2,2 | - | - | 8,51 |
|  |  | 28,49 | 12,39 | 0,48 | - | 6,65 | 3,5 | - | 5,47 |
|  | Итого | 653,37 ( 100%) | 189,5 (29,0%) | 2,286 (0,35%) | 15,76 (2,41%) | 67,94 (10,4%) | - ( 0,00%) | - (0,00%) | 378,88 (58,0%) |
|  |  | 687,22 (100%) | 256,11 (37,27%) | 6,258 (0,91%) | - (0,00%) | 99,93 (14,54%) | 13,49 (1,96%) | - (0,00%) | 311,432 (45,32%) |

Баланс территории сельского поселения Изяковский сельсовет

по категориям  земель

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | На расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского по селения Изяковский сельсовет в административных границах | га | 8402,15 | 8402,15 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 3492,09 | 3089,32 |
| 2 | Земель природоохранного назначе ния (особо охраняемых территорий) | га | - | - |
| 3 | Земель водного фонда | га | 249,33 | 249,33 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 3344,64 | 3286,3 |
| 5 | Земель промышленности, энергети ки, связи, земли обороны | га | 515,72 | 539,02 |
| 6 | Земель транспорта | га | 143,83 | 547,52 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 653,37 | 687,22 |
|  | жилых зон с преобладанием индиви дуальной застройки | га / % | 189,5 / 100% | 256,11 / 100% |
|  | общественно-деловых зон | га | 2,286 | 6,258 |
|  | производственных зон, зон инженер ной и транспортной инфраструктур | га | 83,7 | 99,93 |
|  | рекреационных зон | га | - | 13,49 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | - | - |
|  | прочих земель | га | 378,88 | 311,432 |
| 8 | Земель специального назначения | га | 3,175 | 3,437 |

2.2. Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития сельского поселения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, отраженных на графических материалах генерального плана сельского поселения:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

    - 2.2.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон включаются также территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства.

Проектируемая зона усадебной жилой застройки - индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,03 - 0,20 га  (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. регламентируется только плотность застройки.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития населенных пунктов сельского поселения Изяковский сельсовет были определены возможные условия их перспективного развития, выявлена общая численность трудовых резервов в составе населения, произведен расчет и технико-экономическое обоснование численности населения.

На первую очередь  строительства в населенных пунктах сельского поселения будут проживать 1451 чел., на расчетный срок - 2180 чел. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду определяются объемы и виды строительства.

    - 2.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Изяковский сельсовет является удовлетворение потребностей местного населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Общественно-деловая зона представлена существующими исторически сложившимися общественными центрами населенных пунктов и проектируемыми центрами (подцентрами) обслуживания, расположенными как в существующих жилых образованиях (селитебная территория), так и на свободной от застройки территории в проектируемых кварталах и группах жилых домов.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Общественно-деловая зона с.Верхний Изяк:

- существующая средняя школа (проект.- на  201 учащегося), реконструируемая до 256 учащихся,  со спортзалом;

- существующий детский сад на 140 мест;

- существующий сельский клуб на 100 мест;

- отделение связи;

- Администрация сельского поселения (в здании детского сада);

- проектируемая сельская амбулатория на 35 посещений в смену на базе реконструируемого ФАПа с организацией при ней аптечного пункта площадью 15,0 м2  и выдвижного пункта скорой медицинской помощи;

- 2 существующих магазина ТПС (товаров повседневного спроса) общей торговой площадью 57,8 м2;

- проектируемый (на первую очередь) социально – культурный  центр (СКЦ), в составе которого: сельский клуб на 147 мест с библиотекой на 5,36 тыс.томов/4 чит.места, помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 64,3 м2, магазин ТПС торговой площадью 100,0 м2, предприятие общественного питания на 43 посадочных места, гостиница на 6 мест, филиал банка, закрытый	 спортзал площадью  240 м2;

- проектируемый торгово-сервисный комплекс (на 1 очередь), в составе которого магазин ТПС торговой площадью 164,0 м2, предприятия бытового обслуживания на 4 раб.места;

- 2 проектируемые спортплощадки – поля для игры в футбол и хоккей (на 1 очередь).

Общественно-деловая зона д.Нижний Изяк:

- существующий магазин ТПС торговой площадью 26,0 м2;

- проектируемый (на первую очередь) СКЦ (социально – культурный центр), в составе которого: начальная школа на 30 учащихся, объединенная с детским

садом на 18 мест; сельский клуб на 103 места с библиотекой  на 2,245 тыс.томов/2 чит.места, помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 26,9 м2; магазин ТПС торговой площадью 409,0 м2; предприятие общественного питания на 18 посадочных мест; предприятие бытового обслуживания на 2 раб.места; закрытый спортзал площадью 80 м2;

- реконструируемый ФАП с организацией аптечного пункта площадью 6,3 м2;

- проектируемая спортплощадка – поле для игры в мини - футбол (на расчетный срок).

Общественно-деловая зона д.Шариповка:

- существующий магазин ТПС  торговой площадью 20,0 м2;

- проектируемый (на расчетный срок) СКЦ (социально – культурный центр), в составе которого:  детская  комната площадью 40,0 м2; ФАП с организацией

аптечного пункта площадью 1,2 м2; сельский клуб на 20 мест с библиотекой на 0,435 тыс.томов/1 чит.место, помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 15,0 м2;  магазин ТПС  торговой площадью 10,0 м2;  предприятие общественного питания на 3 посадочных места (буфет); предприятие бытового обслуживания на 1 раб.место;  закрытый спортзал площадью 30 м2;

-  проектируемая спортплощадка – поле для игры в ручной мяч (на расчетный срок).

Общественно-деловая зона д.Новоминзитарово:

-  проектируемый  (на расчетный срок) СКЦ (социально – культурный центр), в составе которого: ФАП с организацией аптечного пункта площадью

1,1 м2; сельский клуб на 17 мест с библиотекой на 0,38 тыс.томов/1 чит.место, помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 15,0 м2;  магазин ТПС  торговой площадью 23,0 м2;  предприятие общественного питания на 3 посадочных места (буфет); предприятие бытового обслуживания на 1 раб.место;  закрытый спортзал площадью 30 м2;

- проектируемая спортплощадка – поле для игры в ручной мяч (на расчетный срок).

Общественно-деловая зона д.Горный Уразбай:

-  проектируемый  (на расчетный срок )СКЦ (социально – культурный центр), в составе которого:  ФАП с организацией аптечного пункта площадью 1,0 м2; сельский клуб на 16 мест с библиотекой на 0,35 тыс.томов/1 чит.место,

помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 15,0 м2;  магазин ТПС  торговой площадью 21,0 м2;  предприятие общественного питания на 3 посадочных места (буфет); предприятие бытового обслуживания на 1 раб.место;  закрытый спортзал площадью 30 м2;

-  проектируемая спортплощадка – поле для игры в баскетбол (на расчетный срок).

Общественно-деловая зона д.Успенка:

- магазин ТПС  торговой площадью 12,0 м2;

- проектируемый (на расчетный срок) СКЦ (социально – культурный центр), в составе которого: ФАП с организацией аптечного пункта площадью 2,4 м2;

сельский клуб на 40 мест с библиотекой на 0,86 тыс.томов/1 чит.место, помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 15,0 м2;  магазин ТПС  торговой площадью 40,0 м2;  предприятие общественного питания на 7 посадочных мест (буфет); предприятие бытового обслуживания на 1 раб.место;  закрытый спортзал площадью 30 м2;

- 2 проектируемые спортплощадки – поля для игры в ручной мяч и баскетбол (на расчетный срок).

Общественно-деловая зона д.Торновка:

- проектируемый (на расчетный срок) СКЦ (социально – культурный центр), в составе которого: ФАП с организацией аптечного пункта площадью 0,8 м2;

сельский клуб на 13 мест с библиотекой на 0,29 тыс.томов/1 чит.место, помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 15,0 м2;  магазин ТПС  торговой площадью 18,0 м2;  предприятие общественного питания на 2 посадочных места (буфет);  закрытый спортзал площадью 30 м2;

-  проектируемая спортплощадка – поле для игры в баскетбол (на расчетный срок).

Общественно-деловая зона д.Рафиково:

- проектируемый (на расчетный срок) ТСК  (торгово – сервисный комплекс), в составе которого:

помещение свободного назначения площадью 60,0 м2; магазин ТПС сезонной торговли торговой площадью 60,0 м2;

- 2 проектируемые спортплощадки – поля для игры в ручной мяч и баскетбол (на расчетный срок).

    - 2.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов общественного питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования включают озеленение газонов общественно-деловых центров (подцентров) и улиц населенных пунктов, прогулочных рекреационных зон в жилых кварталах, зеленых зон (скверов,  бульваров) в селитебной зоне новых жилых кварталов и групп жилых домов на I очередь и на расчетный срок.

Территории зеленых насаждений ограниченного пользования - насаждения при детских садах и школах, больницах, промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения - озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

Основную роль в формировании зоны отдыха для жителей населенных пунктов играет естественный ландшафт, лесные массивы, расположенные рядом с новыми площадками освоения, прибрежные зоны речек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение существующих, сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе плоскостных).

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностъю заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого  интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

-  улучшение качества  физического воспитания населения.

В с.Верхний Изяк существующая рекреакционная зона очень мала и представлена зелеными насаждениями, расположенными вдоль ручья Ашкалинка, впадающего в р.Изяк. Проектом предусмотрена организация в северо – восточной (за автодорогой) и юго – восточной (за проектируемым ТСК) частях населенного пункта рекреационных зон с размещением 2-х спортплощадок для игры в мини – футбол  и футбол соответственно. В проектируемых кварталах планируется посадка зеленых насаждений.

В д.Нижний Изяк существующая рекреакционная зона очень мала и представлена зелеными насаждениями, расположенными вдоль русла р.Изяк. Проектом предусмотрена организация в юго - восточной части населенного пункта рекреационной зоны с размещением поля для игры в мини - футбол. В проектируемых кварталах планируется посадка зеленых насаждений.

В д.Шариповка существующая рекреакционная зона очень мала и представлена зелеными насаждениями, расположенными вдоль ручья, каскада малых прудов и вокруг большого пруда. Проектом предусмотрена организация в южной части населенного пункта за проектируемым СКЦ  рекреационной зоны с размещением  поля для игры в ручной мяч. В существующей застройке и вокруг проектируемого СКЦ планируется посадка зеленых насаждений.

В д.Новоминзитарово существующая рекреакционная зона практически отсутствует. Проектом предусмотрена организация в восточной части населенного пункта за проектируемым СКЦ  рекреационной зоны с размещением  спортплощадки - поля для игры в баскетбол. Рядом с проектируемым СКЦ планируется

посадка зеленых насаждений.

В д.Горный Уразбай существующая небольшая рекреакционная зона представлена зелеными насаждениями, расположенными вдоль русла ручья Ашкалинка. Проектом предусмотрено размещение в рекреационной зоне между проектируемой жилой застройкой и автодорогой местного значения Верхний Изяк - Старые Турбаслы   спортивной площадки для игры в баскетбол. В проектируемой группе

жилых домов и вокруг спортплощадки планируется посадка зеленых насаждений.

В д.Успенка существующая рекреакционная зона очень мала и представлена зелеными насаждениями, расположенными в пойменной части р.Изяк. Проектом предусмотрено размещение в рекреационной зоне в восточном направлении  за проектируемым СКЦ  2-х спортивных площадок  - полей для игры в ручной мяч и баскетбол. В проектируемом квартале планируется посадка зеленых насаждений.

В д.Торновка существующая рекреакционная зона очень мала и представлена зелеными насаждениями, расположенными в пойменной части р. Изяк. Проектом предусмотрено размещение в рекреационной зоне в южном направлении  спортивной площадки  - поля для игры в баскетбол. В проектируемом квартале плани-

руется посадка зеленых насаждений.

В д.Рафиково существующая рекреакционная зона очень мала и представлена зелеными насаждениями, расположенными за деревней вдоль русла рукава Сухой Изяк (старого русла р.Изяк). Проектом предусмотрена организация в южной части населенного пункта рекреационной зоны с размещением 2-х спортплощадок - полей для игры в ручной мяч и баскетбол. В проектируемых кварталах планируется посадка зеленых насаждений.

    - 2.2.4. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основу планировочной организации любого сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс вредности и специфика производства. Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в отведенных промзонах населенных пунктов;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производственных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Производственная зона рассматриваемых населенных пунктов будет формироваться на основе уже сложившихся промышленных и животноводческих предприятий. Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Экспликация промышленно-коммунальных предприятий и сооружений

| № п/п | Наименование | Расчетный показатель | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Верхний Изяк |
|  | Промзона (МТФ, МТМ, теплицы СХПК «Салават») | 3 объекта | 7,446 | сущ., на вынос |
|  | ГРП | 1 объект | 0,01 | сущ. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | КТП | 5 объектов | 0,015 | сущ. |
|  | ТП | 2 объект | 0,006 | проект. |
|  | Котельная | 1 объект | на территории школы | сущ. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 7,48 |  |
|  | Промзона (МТФ, МТМ, теплицы СХПК «Салават») за границами н.п. | 1 объект | 8,479 | проект. |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Очистные сооружения за границами н.п. | 1 объект | 1,00 | проект |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 10,269 |  |
| д.Нижний Изяк |
|  | КТП | 3 объекта | 0,009 | сущ. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 0,009 |  |
|  | ШРП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Очистные сооружения за границами н.п. | 1 объект | 1,00 | проект |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 1,793 |  |
| д.Шариповка |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 0,006 |  |
|  | Промзона (МТФ) | 1 объект | 1,207 | сущ., на вынос |
|  | Промзона (МТФ) | 1 объект | 1,452 | проект. |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Очистные сооружения за границами н.п. | 1 объект | 1,00 | проект. |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 4,449 |  |
| д.Новоминзитарово |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 0,003 |  |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Очистные сооружения | 1 объект | 1,00 | проект. |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 1,79 |  |
| д.Горный Уразбай |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 0,003 |  |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 0,00 |  |
| д.Успенка |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | Очистные сооружения в границах н.п. | 1 объект | 1,00 | проект. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 1,009 |  |
|  | Промзона (МТФ СХПК «Салават») | 3+1 объект | 8,123 | сущ., на вынос |
|  | Промзона (МТФ СХПК «Салават») | 1 объект | 13,386 | проект. |
| с | Скотомогильник за границами н.п. | 1 объект | 0,01 га | сущ., закрываем. |
|  | Скотомогильник – «яма Беккари» за границами н.п. | 1 объект | 0,05 | проект. |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 22,359 |  |
| д.Торновка |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | сущ. |
|  | ШРП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 0,006 |  |
|  | Водозаборная скважина за границами н.п. | 1 объект | 0,79 | проект. |
|  | Очистные сооружения в границах н.п. | 1 объект | 1,00 | проект. |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 1,79 |  |
| д.Рафиково |
|  | КТП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | Итого в границах н.п.: |  | 0,003 |  |
|  | ШРП | 1 объект | 0,003 | проект. |
|  | Итого за границами н.п.: |  | 0,003 |  |

В с.Верхний Изяк промзона, находящаяся в юго- восточном направлении в существующих границах населенного пункта (МТМ, МТФ СХПК «Салават»), частично находится в водоохранной зоне ручья Ашкалинка, кроме того, не выдерживаются санитарно – защитные разрывы  300 м до жилой застройки. Данная промзона подлежит выносу  и будет размещена в юго -  – восточном направлении от границ населенного пункта  недалеко от действующего кладбища.

В д.Шариповка временно недействующая промзона, находящаяся в западном направлении  от существующих границ населенного пункта (фермы КРС), размещена с нарушением  санитарно – защитных разрывов 300 м до существующей жилой застройки. Кроме того, она находится в водоохранной зоне ручья,  в связи с чем  промзоны должна быть вынесена. Проектом предлагается зарезервировать территорию под промзону юго - западнее существующей промзоны.

В д.Успенка промзона (действующая ферма КРС СХПК «Салават»), находящаяся  в  северо - западном направлении частично в существующих границах населенного пункта, находится в санитарно – защитной зоне 1000 м от действующего скотомогильника. Кроме того, промзона  размещена с нарушением санитарно – защитных разрывов 300 м до жилой застройки. Данная промзона подлежит выносу в юго – западном направлении от границ населенного пункта за автодорогу районного значения Ильино – Поляна – Верхний Изяк – Нижний Изяк.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию сельского поселения.

2.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. На генеральном плане выделены следующие зоны специального назначения, располагающиеся за границами населенных пунктов:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона кладбищ.

Зона объектов размещения отходов потребления.

В соответствии со «Схемой территориального планирования МО Благовещенский район» сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Изяковский сельсовет должен осуществляться по заявочной системе с мусоросборочных площадок в населенных пунктах на полигон твердых бытовых отходов, находящийся вблизи г. Благовещенск – районном центре Благовещенского района,  на расстоянии 1 км, за чертой населенного пункта. Данные по характеристикам  полигона ТБО и по организации, осуществляющей вывоз ТБО из населенных пунктов сельсовета  Администрацией сельского поселения Изяковский сельсовет не представлены.

На территории сельского поселения запроектирован скотомогильник (яма Беккари), который  размещается северо – западнее закрываемого скотомогильника в промзоне д.Успенка на  удалении 0,55 км от деревни.

Устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на непредназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Зона кладбищ

В границах сельского поселения Изяковский сельсовет расположены 4 действующих кладбища общей площадью 3,175 га. Существующая свободная территория  всех кладбищ – 0,613 га, предусмотрено расширение на 0,262 га.

Действующее кладбище с.Верхний Изяк площадью 1,735 га расположено в юго - восточном направлении за границами населенного пункта справа от дороги, ведущей в населенный пункт Нижний Изяк. Кладбище сохраняется, его заполненность ориентировочно 80%.Свободная территория кладбища – 0,347 га.

Действующее кладбище д.Нижний Изяк площадью 0,125 га расположено в восточном направлении за границами населенного пункта на удалении 0,1 км от населенного пункта, слева от автодороги, ведущей к р.Уфа. Кладбище сохраняется, его заполненность ориентировочно 70%.Свободная территория кладбища – 0,038 га.

Действующее кладбище д.Шариповка площадью 0,348 га расположено в юго - западном направлении за границами населенного пункта на удалении 0,11 км от существующих границ населенного пункта. Кладбище сохраняется и расширяется в связи с его большой заполненностью - более 90%. Свободная существующая на настоящее время территория кладбища – 0,035 га, предусмотрено расширение на 0,262 га.

Действующее кладбище д.Новоминзитарово площадью 0,967 га расположено в северном направлении за границами населенного пункта на удалении 0,02 км от существующих границ населенного пункта. Кладбище сохраняется, его заполненность ориентировочно 80%. Свободная территория кладбища – 0,193 га.

В д.Горный Уразбай, д.Успенка и в д.Торновка  кладбища отсутствуют, захоронения производятся на кладбищах  с.Верхний Изяк,  д.Нижний Изяк, Новоминзитарово и на Турушлинском, Рождественском  кладбищах сельского поселения Ильино – Полянский сельсовет.

В связи с большой заполненностью территорий действующих кладбищ проектом предусматривается  расширение территории  кладбищ.

Сельские кладбища относятся к V классу с санитарно-защитной зоной 50 метров (СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03*(новая редакция). В этой зоне не допускается размещать жилую застройку.

Территории закрытых сельских кладбищ отделяются 50-метровыми полосами зеленых насаждений как от жилой застройки, так и от проектируемых кладбищ, чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

При размещении кладбищ учитываются следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

    - 2.2.6. Зона сельскохозяйственного использования и назначения

К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов (земли сельскохозяйственного назначения), сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов (земли сельскохозяйственного использования).

2.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - это охранные зоны, включающие:

- санитарно-защитные зоны,

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

- водоохранные зоны,

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов,

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной  застройки, коллективных  или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями  качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных  средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (лист ГП-1) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от существующих и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Особой категорией историко-культурного наследия является археологическое наследие, основу которого составляют объекты материальной и духовной культуры, являющиеся результатом жизнедеятельности человека, имеющие возраст более 100 лет, охрана и использование которых требует применения археологических методов.

В соответствии со ст. 36 Закона РФ «Об объектах культурного наследия...» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, все строительные работы должны предусматривать мероприятия по обеспечению сохранности данных памятников. Наиболее предпочтительным является обход данных памятников. В случае невозможности или нецелесообразности подобного обхода в соответствии  со ст.36, 40 в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия необходимо осуществление мероприятий по обеспечению их сохранности. Согласно ст.40 ФЗ под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Одной из составляющих этих мероприятий является проведение археологических разведок с целью оценки состояния выявленных и выявления новых памятников археологии и обеспечения их сохранности и раскопок для более углубленного их изучения.

Согласно действующему законодательству, все строительные, мелиоративные, дорожные и другие хозяйственные работы, в том числе работы по ремонту, реконструкции, перепланировке, прокладке коммуникаций (водо- и газопроводы и др.) и т.д. в обязательном порядке должны быть согласованы с органами охраны памятников.

Юридическим обоснованием проведения этих работ являются указанный Федеральный Закон, а также «Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Необходимо организовать работу по уточнению топографической привязки известных и вновь выявляемых памятников археологии и разработке охранных зон отдельно взятых памятников с применением современных технических средств (GPS и пр.).

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Изяковский сельсовет имеется памятник археологии. Большая часть памятников археологии относятся к поселенческим памятникам, что указывает на возможность расположения в непосредственной близости ранее неизвестных погребальных памятников (курганов и курганных могильников).

Объект культурного наследия в сельском поселении Изяковский  сельсовет представлен на ЦКО ГИС «Историко-культурное наследие Республики Башкортостан» памятником археологии:

Памятник  археологии на территории сельского поселения

Изяковский сельсовет

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Источник информации | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ахметовское селище (Ахметово – 1) | В 0,5 км З-ее д.Ахметово,на пологом мысу правого берега р.Усы вправо от дороги в д.Новоминзитарово Благовещенского р-на РБ. Селище расположено на пологом мысу правого берега р.Усы на распахиваемом поле в 665 м к ССЗ от кладбища д.Новоминзитарово(352º).По восточному краю памятника проходит полевая дорога из нежилой деревни Ахметово в д.Новоминзитарово.На площадке селища фиксируются 3 карстовых провала. На поверхности обнаружены фрагменты керамики бахмутинского типа | АКБ №1041 | ПСМ БАССР №599 от 31.12.70г Ахметовское селище (открыт:1965г.БФАН СССР) |

Памятник археологии отражен на чертежах ГП-1, ГП-2 тома III «Графическая документация».

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.)

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Изяковский сельсовет следующие:

| № | Наименование реки | Протяжен- ность реки, км | Ширина водоохран- ной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Уфа | 918 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р.Уса | 126 | 200 | 50 | 20 |
| 3 | р.Изяк | 72 | 200 | 50 | 20 |
| 4 | р.Сухой Изяк | 10,0 | 100 | 40 | 5 |
| 5 | речки и ручьи | менее 10 | 50 | 40 | 5 |
| 6 | пруд около д.Шариповка | 60,08га | 50 | 40 | 5 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий сельских  поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Существующее положение

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Изяковский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Благовещенский район и, в частности, сельское поселение Изяковский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в населенных пунктах Верхний Изяк,  Нижний Изяк, Шариповка осуществляется  по подземному водоводу общей длиной 19,92 км от водозабора предприятия  «Полиэф». По техническим характеристикам водовода информация не представлена. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до вводов в здания.

Общая протяженность сетей централизованного водоснабжения в с.Верхний Изяк по улицам Молодежной, Школьной, Советской, проулку Советской - Школьной, Пушкина, Дорожной, Тепличной, Октябрьской, Мира, Пионерской составляет

3,205 км.

Общая протяженность сетей централизованного водоснабжения в д.Нижний Изяк по улицам Комсомольской, Чапаева, Родниковой, Первомайской, Заречной составляет 3,450 км.

Общая протяженность сетей централизованного водоснабжения в д.Шариповка по улицам  Сыртланова, Береговой, Прудовой составляет 1,855 км.

Централизованное водоснабжение в д.Новоминзитарово, д.Горный Уразбай, д.Успенка, д.Торновка, д. Рафиково отсутствует. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин и шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

Проектные предложения.

Дополнительно к существующему водоводу в населенных пунктах Верхний Изяк, Нижний Изяк и Шариповка запроектированы новые водозаборы.

Также в других населенных пунктах сельского поселения Изяковский сельсовет запроектированы водозаборы с зоной санитарной охраны подземного источника водоснабжения.

Проектируемые водозаборы размещены за границами населенных пунктов:

- в с.Верхний Изяк  в юго – восточном  направлении в верхнем течении ручья Ашкалинка. Этот же водозабор используется для водоснабжения д.Горный Уразбай;

- в д.Нижний Изяк в западном направлении недалеко от трассы магистрального газопровода;

- в д.Шариповка в южном направлении в верхнем течении безымянного ручья у опушки леса;

- в д.Новоминзитарово в северо-восточном направлении  у опушки леса вдоль грунтовой автодороги, ведущей в ур.Ахметово. Этот же водозабор будет использоваться для водоснабжения д.Рафиково;

- в д.Успенка в юго – западном направлении за автодорогой районного значения Ильино – Поляна – Верхний Изяк – Нижний Изяк;

- в д.Торновка в северном направлении в небольшом подлеске;

Проектируемый объект придорожного сервиса на автодороге районного значения, ведущей в населенный пункт Ильино – Поляна (около д.Александровка),  будет обеспечиваться водой для хозяйственно-питьевых целей из автономного водозабора.

Существующий на территории сельского поселения детский оздоровительный лагерь «Сокол» (севернее с.Верхний Изяк) будет обеспечиваться водой для хозяйственно-питьевых целей из автономного водозабора.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождений подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов- санитарно-защитная полоса  шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.

Необходимо   выполнить   первоочередные   мероприятия   по обеспечению населения питьевой водой: очистка и обеззараживание питьевой воды, ревизия водопроводных сетей, повышение эффективности лабораторного контроля. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов, должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Зоны охраняемых объектов

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты. Данные по объектам, входящим в зону охраняемых объектов на территории сельского поселения Изяковский сельсовет, отсутствуют.

2.2.8.  Зона особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с федеральными законами.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на  генеральном плане сельского поселения.

2.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

Население. Прогноз численности населения произведен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на территории каждого населенного пункта.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

- разработан проектный план градостроительного развития территории сельского поселения;

- определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки;

- определен жилой фонд, размещаемый на территории поселения, с учетом принятых в генеральных планах сел параметров;

- произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом фонде.

В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 2180 человек, в том числе:

с.Верхний Изяк: 1072 чел.

- существующее население 584 чел.

- I очередь строительства 53 проект.уч. х 2,37 чел.=125 чел.

- на расчетный срок 153 проект.уч. х 2,37 чел.=363 чел.

д.Нижний Изяк: 449 чел.

- существующее население 250 чел.

- I очередь строительства 64 проект.уч. х 1,88 чел. = 120 чел.

- на расчетный срок 42 проект.уч. х 1,88 чел. = 79 чел.

д.Шариповка:   87 чел.

- существующее население 85 чел.

- на расчетный срок 1 проект.уч. х 1,57 чел. =2 чел.

д.Новоминзитарово: 76 чел.

- существующее население 67 чел.

- на расчетный срок 5 проект.уч. х 1,86 чел. = 9 чел.

д.Горный Уразбай: 35 чел.

- существующее население 21 чел.

- на расчетный срок 8 проект.уч. х 1,75 чел. = 14 чел.

д.Успенка: 172 чел.

- существующее население 139 чел.

- на расчетный срок 18 проект.уч. х 1,85 чел. = 33 чел.

д.Торновка: 58 чел.

- существующее население 21 чел.

- на расчетный срок 16 проект.уч. х 2,33 чел. = 37 чел.

д.Рафиково: 196 чел.

- существующее население 4 чел.

- на расчетный срок 48 проект.уч. х 4,00 чел. = 192 чел.

Для их расселения необходимо задействовать территории жилых зон площадью  256,11 га,  в том числе:

- с.Верхний Изяк – 84,94 га

- д.Нижний Изяк – 61,54 га

- д.Шариповка– 28,59 га

- д.Новоминзитарово – 24,14 га

- д.Горный Уразбай – 11,23 га

- д.Успенка – 22,15 га

- д.Торновка – 11,13 га

- д.Рафиково– 12,39 га

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Структура населения сельского поселения Изяковский сельсовет

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (сущ.), чел. | Численность населения (1 очередь), чел. чел. | Численность населения (расч. срок), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Верхний Изяк | 584 | 709 | 1072 |
| 2 | д.Нижний Изяк | 250 | 370 | 449 |
| 3 | д.Шариповка | 85 | 85 | 87 |
| 4 | д.Новоминзитарово | 67 | 67 | 76 |
| 5 | д.Горный Уразбай | 21 | 56 | 70 |
| 6 | д.Успенка | 139 | 139 | 172 |
| 7 | д.Торновка | 21 | 21 | 58 |
| 8 | д.Рафиково | 4 | 4 | 196 |
|  | Итого: | 1171 | 1451 | 2180 |

Возрастная структура населения

| Возрастные группы | Современное состояние (2013г.) | Расчетный срок (2033г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1171 | 100,0 | 2180 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  | 20,0 |
| Моложе трудоспособного возраста | 230 | 19,64 | 436 |  |
| В трудоспособном возрасте | 720 | 61,49 | 1321 | 60,6 |
| Старше трудоспособного возраста | 221 | 18,87 | 423 | 19,4 |

Трудовые ресурсы (экономически активное население). В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу. Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Изяковский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую  деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируемой возрастной структуры населения. Ожидаемая численность трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 1448 человек.

Оценка трудовых ресурсов

| Категория населения | Современное состояние (2013г.) | Расчетный срок (2033г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1171 | 100,0 | 2180 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 720 | 61,49 | 1321 | 60,6 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 66 | 30% возрастной группы пенсионеров | 127 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 786 | 67,18 | 1448 | 66,4 |

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития сельского поселения.

2.3.2.  Мероприятия по жилой застройке

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов сельского поселения Изяковский сельсовет за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Перспективная численность населения составит 2,180 тыс. человек, для расселения которых потребуется 65,400 тыс.кв.м общей площади жилья. Новое строительство составит 49,054 тыс.кв.м. Существующий жилой фонд – 16,346 тыс.кв.м общей площади.

Жилищная обеспеченность к 2033 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на отведённых участках) составит 2180 чел.: 687,22 га =3,17 чел./га.

Плотность застройки на расчетный срок составит 65400 кв.м : 687,22 га = 95,17 кв.м общей площади  / га.

2.3.3. Мероприятия по развитию систем культурно- бытового обслуживания

В связи с  развитием сельского поселения Изяковский сельсовет генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих.

Территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения строится по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. Размещение объектов обслуживания предполагается в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, на расчетный срок – 2180 чел.

(Согласно НГП РБ)

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. измер. | Расч. пок. на 1000 чел. | Расчет.показатель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сущ на 1171 чел. | расчет.на 1171 чел. | расч.срок 2180 чел. |  |
| Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 1 | Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 201 | 169 | 314 | сущ., реконс, нов.стр-во |
| 2 | Дошкольные организации | мест | 33 - 34 | 140 | 39 | 73 | нов.стр-во |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | СВА / ФАП | объект | 1 на н.п. | - / 2 | 1/4 | 1/7 | реконс.сущ., нов.стр-во |
| 4 | Аптечный пункт | м2 торг.пл. | 14 | - | 16,4 | 30,5 | нов.стр-во, при ФАПах |
| 5 | Выдвижной пункт скорой мед.помощи | 1 автомобиль | 0,2 | - | 1 | 1 | при СВА с. Верхний Изяк |
| Учреждения культуры и искусства |
| 6 | Клубы сельских поселений | мест | до 300 (230) | 100 | 269 | 501 | нов.стр-во, в СКЦ |
| 7 | Библиотека | тыс.ед. хран, чит. мест | 5 /4 | 2,10/ нет инф. | 5,855 / 5 | 10,90 / 9 | реконс., нов.стр-во |
| 8 | Помещения для культмассовой работы | м2 пл.пола | 60 | нет инф. | 70,3 | 130,8 | нов.стр-во, в СКЦ |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 9 | Плоскостные спортивные соору жения | га | 0,7-0,9 | - | 0,82-1,05 | 1,53-1,96 | нов.стр-во |
| 10 | Спортивный зал общего пользования | м2 пл. пола | 80 | нет инф. | 93,7 | 174,4 | сущ., нов.стр-во, в СКЦ |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 11 | Магазины товаров повседневного спроса, в т.ч. | м2 торг.пл | 300 | 115,8 | 351,3 | 654,0 | сущ., нов.стр-во, в ТСК и СКЦ |
|  | продовольственные | м2 торг.пл | 100 | нет инф. | 117,1 | 218,0 |  |
|  | непродовольственные | м2 торг.пл | 200 | нет инф. | 234,2 | 436,0 |  |
| 12 | Предприятия общественного питания* | посад. мест | 40 | - | 47 | 87 | нов.стр-во, в ТСК и СКЦ |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | - | 5 | 9 | нов.стр-во, в ТСК и СКЦ |
| 14 | Гостиница* | 1 место | 5 | - | 6 | 11 | придорожн. сервис, нов.стр. |
| 15 | Кладбища | га | 0,24 | 0,613 | 0,281 | 0,523 | сущ., расширение |
| 16 | Пожарное депо | 1 пож.а/м | 0,4 | 1 мотопомпа. | 1 мотопомпа | 1 мотопомпа | в с.Верх.Изяк |
| Административно-деловые учреждения |
| 17 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 1 | нов.стр-во, в СКЦ |
| 18 | Отделение банка | объект | 1 на с.п. | - | 1 | 1 | нов.стр-во, в СКЦ |

Примечание: *  при расчетах основных учреждений культурно – бытового обслуживания населения сельского поселения в таблице не учтен комплекс придорожного сервиса на автодороге районного значения Ильино – Поляна – Врхний Изяк – Нижний Изяк, запроектированный на расчетный срок.

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Изяковский сельсовет размещены из расчета обеспечения жителей сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрено на группу сельских поселений в районном центре г.Благовещенск. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Согласно п.2.3.107 НГП РБ в сельской местности следует предусматривать подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей. При малой численности населения населенных пунктов размещение объектов обслуживания в них нерентабельно, в связи с этим учреждения обслуживания, в т.ч. дошкольные и общеобразовательные учреждения,  могут быть сосредоточены в ближайших крупных населенных пунктах.

Пожарное депо. На сегодняшний день в сельском поселении Изяковский сельсовет  пожарное депо отсутствует, имеется 1 мотопомпа в с.Верхний Изяк на территории детского сада по адресу ул.Школьная, 18. Ближайшая пожарная часть ПЧ-70 ФГКУ «26-й отряд ФПС по Республике Башкортостан» располагается по адресу: Республика Башкортостан, Благовещенский район, г.Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 26.

Согласно Федеральному закону от 21.12.1994г. N 69-ФЗ (ред. от 18.07.2011г.) "О пожарной безопасности" нормативное время пребывания первого подразделения к месту возникновения чрезвычайной ситуации (пожару, взрыву и т.д.) не должно превышать 20 минут (для сельской местности).

Нормативное время пребывания пожарной спецтехники из районного центра г. Благовещенска и г.Уфы  при возникновении чрезвычайной ситуации и организация тушения пожара  не превышает 20 мин.Кроме того, на территории соседних крупных сельских поселений согласно Схеме территориального планирования предусмотрено размещение полноценных пожарных депо.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания в пределах сельского поселения Изяковский сельсовет с учетом нормативной потребности на расчетный срок:

Дошкольные образовательные учреждения:

Вместимости существующего в с.Верхний Изяк детского сада на 140 мест на расчетный срок достаточно.

В д.Нижний Изяк детский сад отсутствует. Проектом предлагается разместить детский сад на 18 мест при  проектируемой на первую очередь в составе СКЦ начальной школе на 30 учащихся.

В д.Шариповка детский сад отсутствует. Проектом предлагается разместить детскую комнату площадью  40,0 м2 в проектируемом на первую очередь социально – культурном центре ( СКЦ ).

В д.Новоминзитарово детский сад отсутствует. Проектом предлагается разместить детей дошкольного возраста д. Новоминзитарово в детском саду на 18 мест при  проектируемой на первую очередь в составе СКЦ начальной школе на 30 учащихся в д. Нижний Изяк.

В д.Горный Уразбай детский сад отсутствует. Проектом предлагается разместить детей дошкольного возраста д.Горный Уразбай  в существующем детском саду на 140 мест в с.Верхний Изяк.

В д.Успенка детский сад отсутствует. Проектом предлагается разместить детей дошкольного возраста д.Успенка  в существующем детском саду на 140 мест в с.Верхний Изяк.

В д.Торновка детский сад отсутствует. Проектом предлагается разместить детей дошкольного возраста д.Торновка  в существующем детском саду на 140 мест в с.Верхний Изяк.

В д.Рафиково детский сад отсутствует. В связи с проектным предложением изменения статуса деревни на статус дачного поселка дошкольное образовательное учреждение не предусмотрено.

Общеобразовательные учреждения:

Вместимости существующей средней школы в с.Верхний Изяк на 201 учащегося на расчетный срок недостаточно. Проектом предлагается  реконструкция средней школы с увеличением числа учащихся до 256 чел. (с учетом учащихся д. Шариповка, д.Горный Уразбай, Успенка, Торновка и учащихся старших классов д. Новоминзитарово).

В д.Нижний Изяк начальная школа отсутствует. Проектом предлагается разместить начальную школу на 30 учащихся в проектируемом на первую очередь  СКЦ с  организацией при школе детского сада на 18 мест. Учащиеся старших классов будут учиться в СОШ с.Верхний Изяк.

В д.Шариповка начальная школа отсутствует. Проектом предлагается разместить учащихся д.Шариповка в реконструируемой средней школе на 256 учащихся в с.Верхний Изяк.

В д.Новоминзитарово начальная школа отсутствует. Проектом предлагается разместить учащихся младших классов в начальной школе на 30 учащихся в проектируемом на первую очередь  в д.Нижний Изяк СКЦ с  организацией при этой школе детского сада на 18 мест. Учащиеся старших классов  будут проходить обучение в СОШ с.Верхний Изяк.

В д.Горный Уразбай начальная школа отсутствует. Проектом предлагается разместить учащихся д.Горный Уразбай в реконструируемой средней школе на 256 учащихся в с.Верхний Изяк.

В д.Успенка начальная школа отсутствует. Проектом предлагается разместить учащихся д.Успенка в реконструируемой средней школе на 256 учащихся в с.Верхний Изяк.

В д.Торновка начальная школа отсутствует. Проектом предлагается разместить учащихся д.Торновка в реконструируемой средней школе на 256 учащихся в с.Верхний Изяк.

В д.Рафиково начальная школа отсутствует. В связи с проектным предложением изменения статуса деревни на статус дачного поселка общеобразовательное учреждение не предусмотрено.

Больницы, поликлиники:

Потребность в стационарной медицинской помощи,  сложной амбулаторно-поликлинической помощи  и станции скорой медицинской  помощи в сельском поселении обеспечивается в г. Благовещенск существующей городской больницей и поликлиникойложной ственно скую помощь в ФАПе д. алиха получают медицинскую помощь в д. .

Для медицинского обслуживания населения в с.Верхний Изяк имеется ФАП, на базе которого организуется сельская врачебная амбулатория на 16 посещений в смену с аптечным пунктом площадью 15,0 м2. Амбулаторию необходимо укомплектовать выдвижным пунктом скорой медицинской помощи.

В д.Нижний Изяк проектом предлагается реконструировать ФАП с организацией при нем аптечного пункта площадью 6,3 м2.

В д.Шариповка ФАП отсутствует. Проектом предлагается разместить ФАП с организацией аптечного пункта площадью 1,2 м2 в составе проектируемого на расчетный срок  СКЦ (социально – культурного центра).

В д.Новоминзитарово ФАП отсутствует. Проектом предлагается разместить ФАП с организацией аптечного пункта площадью 1,1 м2  в составе проектируемого на расчетный срок СКЦ (социально – культурного центра).

В д.Горный Уразбай ФАП отсутствует. Проектом предлагается разместить ФАП с организацией аптечного пункта площадью 1,0 м2  в составе проектируемого на расчетный срок СКЦ (социально – культурного центра).

В д.Успенка  ФАП отсутствует. Проектом предлагается разместить ФАП с организацией аптечного пункта площадью 2,4 м2в составе проектируемого на расчетный срок СКЦ (социально – культурного центра).

В д.Торновка ФАП отсутствует. Проектом предлагается разместить ФАП с организацией аптечного пункта площадью 0,8 м2  в составе проектируемого на расчетный срок СКЦ (социально – культурного центра).

В д.Рафиково ФАП отсутствует. В связи с проектным предложением изменения статуса деревни на статус дачного поселка  учреждение здравоохранения  не предусмотрено.

Сельские клубы:

Вместимости существующего сельского клуба в с.Верхний Изяк на 100 мест на расчетный срок недостаточно. Проектом предлагается дополнительное размещение на первую очередь на проектируемом участке в составе СКЦ сельского клуба на 147 мест с помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 64,3 м2 и библиотекой на 5,36 тыс.т/4 чит.места.

В д.Нижний Изяк клуб отсутствует. Проектом предлагается размещение в составе проектируемого на первую очередь СКЦ сельского клуба на 103 места с помещением для культмассовой работы и досуга площадью 26,9 м2 и библиотекой на 2,245 тыс.т/2чит.места.

В д.Шариповка клуб отсутствует. Проектом предлагается размещение в составе проектируемого на расчетный срок СКЦ сельского клуба на 20 мест с помещением для культмассовой работы и досуга площадью 15,0 м2 и библиотекой на 0,435 тыс.т/1чит.место.

В д.Новоминзитарово клуб отсутствует. Проектом предлагается размещение в составе проектируемого на расчетный срок СКЦ сельского клуба на 17 мест с  помещением для культмассовой работы и досуга площадью 15,0 м2 и библиотекой на 0,38 тыс.т/1чит.место.

В д.Горный Уразбай клуб отсутствует. Проектом предлагается размещение в составе проектируемого на расчетный срок СКЦ сельского клуба на 16 мест с помещением для культмассовой работы и досуга площадью 15,0 м2 и библиотекой на 0,35 тыс.т/1чит.место.

В д.Успенка клуб отсутствует. Проектом предлагается размещение в составе проектируемого на расчетный срок СКЦ сельского клуба на 40 мест с  помещением для культмассовой работы и досуга площадью 15,0 м2 и библиотекой на 0,86 тыс.т/1чит.место.

В д.Торновка клуб отсутствует. Проектом предлагается размещение в составе проектируемого на расчетный срок СКЦ сельского клуба на 13 мест с помещением для культмассовой работы и досуга площадью 15,0 м2 и библиотекой на 0,29 тыс.т/1чит.место.

В д.Рафиково клуб отсутствует. В связи с проектным предложением изменения статуса деревни на статус дачного поселка предусмотрено помещение свободного назначения площадью 60,0 м2 .

Магазины:

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в с.Верхний Изяк торговая площадь 2 –х существующих магазинов товаров повседневного спроса составляет 57,8 м2. Проектом предлагается размещение в проектируемых кварталах на первую очередь торгово–сервисного комплекса (ТСК), имеющего в своем составе магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 164,0 м2  и социально – культурного центра (СКЦ), имеющего в своем составе магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 100,0 м2.

На сегодняшний день в д.Нижний Изяк имеется магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 26,0 м2. Проектом предлагается размещение в центральной части населенного пункта на расчетный срок универсального социально – культурного центра (СКЦ), в составе которого магазины товаров повседневного спроса торговой площадью 109,0 м2.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в д.Шариповка имеется магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 20,0 м2. Проектом предлагается размещение при въезде в населенный пункт на расчетный срок универсального социально – культурного центра, в составе которого  магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 10,0 м2.

На сегодняшний день в д.Новоминизитарово магазин товаров повседневного спроса отсутствует. Проектом предлагается размещение в центральной части населенного пункта на расчетный срок универсального социально – культурного центра (СКЦ), в составе которого магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 23,0 м2.

На сегодняшний день в д.Горный Уразбай магазин товаров повседневного спроса отсутствует. Проектом предлагается размещение в северной части населенного пункта на расчетный срок универсального социально – культурного центра (СКЦ), в составе которого магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 21,0 м2.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в д. Успенка имеется магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 12,0 м2. Проектом предлагается размещение на расчетный срок севернее проектируемого квартала универсального социально – культурного центра (СКЦ), в составе которого магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 40,0 м2.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в д. Торновка магазин товаров повседневного спроса отсутствует. Проектом предлагается размещение на расчетный срок рядом с проектируемой группой жилых  универсального социально – культурного центра (СКЦ), в составе которого магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 18,0 м2.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в д. Рафиково магазин повседневного спроса отсутствует. Проектом предлагается размещение на расчетный срок при въезде в населенный пункт комплекса, в составе которого магазин сезонной торговли товаров повседневного спроса торговой площадью 60,0 м2.

Предприятия общественного питания:

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в с.Верхний Изяк предприятия общественного питания отсутствуют. Проектом предлагается размещение в проектируемом на первую очередь социально - культурном центре (СКЦ) предприятия общественного питания на 43 посадочных места.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения  в д.Нижний Изяк, д.Шариповка, д.Новоминзитарово, д.Горный Уразбай, д.Успенка, д.Торновка, д.Рафиково предприятия общественного питания отсутствуют. Проектом предлагается размещение в проектируемых на расчетный срок и на первую очередь (в д.Нижний Изяк) универсальных социально – культурных центрах (СКЦ) предприятий общественного питания:

в д.Нижний Изяк - на 18 посадочных мест;

в д.Шариповка - на 3 посадочных места (буфет);

в д.Новоминзитарово - на 3 посадочных места(буфет);

в д.Горный Уразбай - на 3 посадочных места (буфет);

в д.Успенка - на 7 посадочных мест буфет);

в д.Торновка – на 2 посадочных места (буфет).

В связи с проектным предложением изменения статуса деревни Рафиково на статус дачного поселка  предприятие общественного питания  не предусмотрено.

Предприятия бытового обслуживания:

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения  в населенных пунктах сельского поселения Изяковский сельсовет предприятия бытового обслуживания отсутствуют. Проектом предлагается размещение в проектируемых универсальных социально – культурных центрах (СКЦ) и  торгово–сервисных комплексах (ТСК) предприятий бытового обслуживания населения:

в с.Верхний Изяк - на 4 рабочих места (в ТСК, на первую очередь);

в д.Нижний Изяк - на 2 рабочих места (в СКЦ, на первую очередь);

в д.Шариповка - на 1 рабочее место (в СКЦ, на расчетный срок);

в д.Новоминзитарово - на 1 рабочее место (в СКЦ, на расчетный срок);

в д.Горный Уразбай - на 1 рабочее место (в СКЦ, на расчетный срок);

в д.Успенка – на 1 рабочее место (в СКЦ, на расчетный срок);

в д.Торновка - на 1 рабочее место (в СКЦ, на расчетный срок).

В связи с проектным предложением изменения статуса деревни Рафиково на статус дачного поселка  предприятие бытового обслуживания  не предусмотрено.

Согласно п.2.3.107 НГП РБ в сельской местности следует предусматривать подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей.

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания и их размещение по населенным пунктам приведены в таблице (Приложение №1).

2.3.4. Мероприятия по промышленному строительству, сельскому хозяйству

Основными направлениями аграрной политики в Республике Башкортостан являются:

1) Поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами;

2) Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

3) Поддержка сельскохозяйственных производителей;

4) Устойчивое развитие сельских территорий.

Основные параметры развития сельского поселения Изяковский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на ближайшую перспективу определяются в контексте Комплексной программы  социально-экономического развития муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы.

Приоритетные мероприятия развития агропромышленного комплекса:

- расширение и реконструкция мощностей существующих и создание новых предприятий агропромышленного комплекса, развитие на базе действующих предприятий за счет их технической реконструкции, увеличения мощностей с применением природоохранных технологий, совершенствования организации их хозяйственной деятельности, расширения ассортимента выпускаемой продукции, более полной и глубокой переработки сырья;

- развитие малого предпринимательства в агропромышленном комплексе, предприятий малой мощности по переработке сельскохозяйственной продукции, производство экологически чистой продукции без использования химикатов, развитие пчеловодства и предприятий по выпуску продукции пчеловодства, переработка грибов и лекарственных трав, производство и переработка овощей;

- проведение активной политики поддержки малых форм хозяйствования, включающей в себя создание условий для развития и эффективного функционирования крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств;

- развитие туризма.

Отсутствие на территории Благовещенского  района традиционных отраслей экономики, кроме химической и металлургической, неразвитая автодорожная сеть с качественным твердым покрытием, отсутствие сервиса должного уровня для приезжающих являются основными причинами нехватки рабочих мест в районе, что отражается на формировании местного бюджета.

Имеется необходимости создания на территории района и, в частности, на территории сельского поселения Изяковский сельсовет эффективно действующих в сфере промышленного строительства, сельского хозяйства и организованного туризма организаций различных форм собственности. При этом обязательным условием является участие местных жителей и получение ими доходов от трудовой деятельности, что создаст для них экономические стимулы.

Проектом предлагается зарезервировать  территории под размещение предприятий сельскохозяйственной направленности (в том числе занятые недействующими в настоящее время фермами  с учетом санитарно – защитных зон).

2.3.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Транспортный комплекс Благовещенского района является частью транспортной сети территории Республики Башкортостан. Развитие транспортной системы является необходимым условием экономического развития района. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности  и хозяйствования.

Транспортный раздел выполнен на основе плановых статистических данных, представленных службами  Благовещенского района и ГУП «Башкиравтодор» и ранее разработанной проектной документации.

Основные направления развития транспортного каркаса  Благовещенского района

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами.

2. Обеспечение проезда к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы.

4. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

5. Повышение безопасности  дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине плохих дорожных условий.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Загородная – в 15 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 65520. Принадлежность: Куйбышевская  железная дорога.

Согласно Схеме территориального планирования МР Благовещенский район  Республики Башкортостан в перспективном развитии железнорожной инфраструктуры Благовещенского района предусмотрено строительство новых железных дорог, в т.ч. проходящих и по территории сельского поселения.

Ориентировочная трассировка железнодорожных путей показана на чертеже  ГП-2 тома III «Графическая документация».

Существующая автотранспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами районного и  местного значения. Основной транспортной магистралью, проходящей по территории сельского поселения Изяковский сельсовет, является автодорога районного значения Ильино- Поляна – Верхний Изяк - Нижний Изяк.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Благовещенское ДРСУ –Благовещенский филиал ГУП "Башкиравтодор".

Перечень автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяже-нность, км, всего | в т.ч с твердым покрытием | в т.ч.по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| районного значения |
| 1 | Ильино - Поляна – Верхний Изяк – Нижний Изяк (в границах с.п.) | IV | 5,542 | 5,542 | - | 5,542 | - |
| местного значения |  |  |  |  |  |
| 2 | а/д Новоминзитарово – Нижний Изяк | V | 0,57 | - | - | - | 0,57 |
| 3 | а/д Стар.Турбаслы – Гор ный Уразбай – Верхний Изяк (в границах с.п.) | IV | 4,40 | 4,40 | - | 4,40 | - |
| 4 | отвод от а/д местного значения к д.Шариповка | V | 0,566 | - | - | - | 0,566 |
| 5 | а/д Новоминзитарово – Нижний Изяк | V | 0,57 | - | - | - | 0,57 |
|  | всего: |  | 11,078 | 9,942 | - | 9,942 | 1,136 |

Проектом генерального плана предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети, взаимосвязанной с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающими к ним территориями. Такая система обеспечит удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Согласно Схеме территориального планирования МР Благовещенский район  Республики Башкортостан в перспективном развитии автодорожной инфраструктуры Благовещенского района предусмотрено строительство новых автодорог, в т.ч. и на территории сельского поселения для развития внутрирайонных, межрайонных связей и активизации туристической деятельности.

Рекомендации по развитию автодорог в административных

границах сельского поселения Изяковский сельсовет

| № п/п | Наименование основных автомобильных дорог | Существующее положение | П р о г н о з ы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая протя-женность а/д, км | в том числе: | в том числе: |
|  |  |  | с щебеночным покры-тием | грунтовые | с асфальтовым покры-тием | с улуч-шенным покры-тием | грунтовая |
| I. строительство новых автодорог |
| 1 | а/д регионального значения Восточный обход г.Благовещенска – Иглинский район (в границах с.п.) | - | - | - | 13,157 | - | - |
|  | Итого: | - | - | - | 13,157 | - | - |

Ориентировочная трассировка новых автомобильных дорог показана на чертеже  ГП-2 тома III «Графическая документация».

Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке, в т.ч.:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

-  пешеходные улицы (дорожки), необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в проектируемых кварталах обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 20,0 м, ширину проезжей части 3,5; 6,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 20,0 - 25,0 м, ширина проезжей части  7,0 м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, местах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

сельского поселения Изяковский сельсовет

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | На расчетный срок | Сущ. | На расчетный срок |
| с.Верхний Изяк | 9,184 | 16,608 | 5,51 | 11,63 |
| д.Нижний Изяк | 4,632 | 6,912 | 2,77 | 4,84 |
| д.Шариповка | 3,032 | 3,032 | 1,82 | 2,12 |
| д.Новоминзитарово | 2,500 | 2,500 | 1,50 | 1,75 |
| д.Горный Уразбай | 1,480 | 2,184 | 0,89 | 1,53 |
| д.Успенка | 3,308 | 3,916 | 1,98 | 2,74 |
| д.Торновка | 2,160 | 2,160 | 1,296 | 1,512 |
| д.Рафиково | 0,880 | 2,660 | 0,528 | 1,863 |
| ВСЕГО | 27,176 | 39,972 | 16,294 | 27,99 |

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Изяковский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

Пассажирские перевозки в Благовещенском районе осуществляют частные предприниматели. На территории сельского поселения Изяковский сельсовет движение рейсовых автобусов осуществляется по маршрутам №105, 105к, 118 направлением  Благовещенск - Ильино – Поляна – Верхний Изяк, часть маршрутов доходит до д.Нижний Изяк. Автобусные остановки общественного транспорта  расположены в с.Верхний Изяк (около здания по ул.Советская,1/1), д.Нижний Изяк (около здания по ул. Чапаева, 23/1) и на автодороге районного значения напротив д.Успенка.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Изяковский сельсовет на 1 января 2013 года на территории сельского поселения зарегистрировано 136 единиц автомототехники, из них:

95 – легковых автомобилей;

7 – грузовых автомобилей;

5 – мотоциклов;

29 – тракторов;

Существующий уровень автомобилизации 116 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС расположены в г.Благовещенск, в  с.Николаевка, в с.Ильино – Поляна. Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на станции техобслуживания в ближайшем крупном населенном пункте – с. Ильино - Поляна.

В настоящее время  в Благовещенском районе имеется одна автогазозаправочная станция (АГЗС №19 – в г.Благовещенске). В сельском поселении, как и в целом по району, практически отсутствует автотранспорт на газовом топливе. На расчетный срок согласно Схеме территориального планирования Благовещенского района запроектировано размещение на автодороге регионального значения Уфа – Янаул и отводах от нее  автогазозаправочных станций (АГЗС) для легкового и грузового автотранспорта. В перспективе планируется после строительства АГЗС постепенно перевести  часть автотранспорта на газовое топливо.

Уровень автомобилизации в сельском поселении Изяковский сельсовет в 2013 году составляет 116 маш / 1000 жит. Согласно НГП РБ п. 3.5.7 принимаем на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации на расчетный срок составит:

2180 х 350 / 1000 = 763 автомобиля.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей (п. 3.5.166 ГПН, стр.147),  что на расчетный срок составит 763 х 0,7 = 534 машиноместа на сельское поселение.

Из них в жилых районах  - 30%, 160 машиномест, в общественных центрах - 15%, 80 машиномест, в производственных зонах - 10%, 53 машиноместа.

Согласно п. 9.17 Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

2.3.6. Развитие инженерной инфраструктуры

2.3.6.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам (вертикальная планировка), организация поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенных пунктов сельского поселения Изяковский сельсовет определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, регулирование водостоков, укрепление оврагов, благоустройство береговых полос водных объектов.

Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 - для магистральных улиц, до 0,08 - для жилых, до 0,04 - для скоростных дорог, 0,005…0,08 -для проездов и пешеходных дорог в жилых кварталах и группах жилых домов.

Участки кварталов и групп жилых домов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Организация поверхностного стока

В настоящее время на территории сельского поселения системы отвода поверхностного стока  отсутствуют. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунктов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Водоприемниками поверхностных сточных вод в населенных пунктах сельского поселения Изяковский сельсовет являются река Изяк, рукав Сухой Изяк,  ручей Ашкалинка и их притоки-ручьи. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоем проектом предусмотрена система специальных сооружений по очистке поверхностных сточных вод, расположенных на одной площадке с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков проводится с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке подвергается не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Укрепление оврагов

Влияние овражной эрозии на населенные пункты и смежные с ними территории заключается главным образом в расчленении их на отдельные части. Эрозия может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя механическую обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования их, и предотвращения их дальнейшего роста предусматривает засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью дальнейшего использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

Благоустройство береговых полос водных объектов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

С целью обустройства рекреационных зон поселения, предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов:

- регулирование, благоустройство и расчистка русел и ручьев сельского поселения на расчетный срок в новых границах населенных пунктов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки стока ливневых и талых вод, крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм.

В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой. Водоохранная растительность обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовый, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние. На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану.

Защита от опасного проявления карстовых процессов

При размещении объектов капитального строительства на территории муниципального района необходимо учитывать подверженность территории карстовым процессам. При проектировании и строительстве объектов капитального строительства необходимо руководствоваться положениями ТСН 302-50-95, которые регламентируют производство всего комплекса строительных работ на территориях, подверженных карстовым проявлениям.

Основные мероприятия по защите застройки от проявлений карста:

- заполнение карстовых полостей на активно осваиваемых участках;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- организация поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

Рекультивация нарушенных земель

Рекультивация нарушенных территорий включает в себя технический и биологический этапы, предусматривает планировку территории и восстановление естественного растительного покрова.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.3.6.2. Водоснабжение и канализация

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Изяковский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Благовещенский район и, в частности, сельское поселение Изяковский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в населенных пунктах Верхний Изяк,  Нижний Изяк, Шариповка осуществляется  по подземному водоводу общей длиной 19,92 км от водозабора предприятия  «Полиэф». По техническим характеристикам водовода информация не представлена. Водоснабжение осуществляется по сетям водопровода до вводов в здания.

Общая протяженность сетей централизованного водоснабжения в с.Верхний Изяк по улицам Молодежной, Школьной, Советской, проулку Советской - Школьной, Пушкина, Дорожной, Тепличной, Октябрьской, Мира, Пионерской составляет 3,205 км.

Общая протяженность сетей централизованного водоснабжения в д.Нижний Изяк по улицам Комсомольской, Чапаева, Родниковой, Первомайской, Заречной составляет 3,450 км.

Общая протяженность сетей централизованного водоснабжения в д.Шариповка по улицам  Сыртланова, Береговой, Прудовой составляет 1,855 км.

Централизованное водоснабжение в д.Новоминзитарово, д.Горный Уразбай, д.Успенка, д.Торновка, д. Рафиково отсутствует. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин и шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Изяковский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от помещений для содержания животных  нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Изяковский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 2180 чел.= 348,8 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Изяковский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

Водоснабжение с.Верхний Изяк, д.Нижний Изяк и д.Шариповка предусмотрено от существующего  водовода предприятия «Полиэф». Дополнительно к существующему водоводу в этих населенных пунктах запроектированы новые водозаборы.

В других населенных пунктах сельского поселения Изяковский сельсовет также запроектированы водозаборы с зоной санитарной охраны подземного источника водоснабжения.

Проектируемые водозаборы размещены за границами населенных пунктов:

- в с.Верхний Изяк  в юго – восточном  направлении в верхнем течении ручья Ашкалинка. Этот же водозабор используется для водоснабжения д.Горный Уразбай;

- в д.Нижний Изяк в западном направлении недалеко от трассы магистрального газопровода;

- в д.Шариповка в южном направлении в верхнем течении безымянного ручья у опушки леса;

- в д.Новоминзитарово в северо-восточном направлении  у опушки леса вдоль грунтовой автодороги, ведущей в ур.Ахметово. Этот же водозабор будет использоваться для водоснабжения д.Рафиково;

- в д.Успенка в юго – западном направлении за автодорогой районного значения Ильино – Поляна – Верхний Изяк – Нижний Изяк;

- в д.Торновка в северном направлении в небольшом подлеске;

Проектируемый объект придорожного сервиса на автодороге районного значения, ведущей в населенный пункт Ильино – Поляна (около д.Александровка),  будет обеспечиваться водой для хозяйственно-питьевых целей из автономного водозабора.

В качестве регулирующих сооружений на каждом водозаборе предусматривается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения населенного пункта и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Схема канализации

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

Объем бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов в соответствии со СниП 2.04.03-85 принят равным объему водопотребления. На расчетный срок водоотведение населенных пунктов сельского поселения Изяковский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х  2180 чел.= 348,8 м3/сут.

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются на основе технологических данных в следующей стадии проектирования.

Для сбора и отведение на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов предусматривается система самотечной канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые очистные сооружения.

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в реки. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением бытовых сточных вод населенных пунктов сельского поселения   на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных пунктов ниже по течению водных объектов.

2.3.6.3. Электроснабжение

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Изяковский сельсовет осуществляется по ВЛ 10 кВ через фидер Ф-2 от электроподстанции 110/35/10 «Ильино - Поляна». Общее количество трансформаторов, установленных на территории сельского поселения, в населенных пунктах, 16 ед., в т.ч.:

- в промзонах – 3 ед. суммарной мощностью 1130 кВА;

- в населенных пунктах 13 ед., в т.ч. в:

в с.Верхний Изяк – 5 ед. суммарной мощностью 933 кВА;

в д.Нижний Изяк – 3 ед. суммарной мощностью 263 кВА;

в д.Шариповка – 1ед. мощностью 160 кВА;

в д.Новоминзитарово – 1 ед. мощностью 50 кВА;

в д.Горный Уразбай - 1 ед. мощностью 50 кВА;

в д.Успенка – 1 ед. мощностью 63 кВА;

в д. Торновка – 1 ед. мощностью 40 кВА;

в д. Рафиково – трансформаторов нет.

Электроснабжение потребителей на территории сельского поселения обеспечивают  Благовещенские РЭС.

Для высоковольтных линий электропередач используются провода типа АС-70-120, при прокладке новых линий электропередач для снабжения новых объектов электроэнергией  рекомендуется применение самонесущего изолированного провода СИП 2А.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Изяковский сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 2180 чел.= 2943,0 тыс.кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

2.3.6.4. Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов с.Верхний Изяк, д.Шариповка, д.Горный Уразбай сельского поселения осуществляется от газопровода высокого давления 0,6 МПа Турушла – Старые Турбаслы филиалом ОАО «Газпром». От Турушлинской АГРС на территории сельского поселения Ильино – Полянский  сельсовет газ высокого давления поступает в с. Верхний Изяк, д. Шариповка и д.Горный Уразбай.

В с.Верхний Изяк газоснабжение большей части жилых домов производится газом низкого давления после понижения давления в ПГБ №20. Газопровод низкого давления общей длиной 3,37 км проходит по улицам Молодежной, Школьной, Советской, проулку Советской - Школьной, Пушкина, Тепличной, Октябрьской, Мира, Пионерской.

В д.Шариповка газоснабжение жилых домов производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП №54. Газопровод низкого давления общей длиной 3,04 км проходит по улицам Сыртланова, Береговой, Прудовой.

В д.Горный Уразбай газоснабжение жилых домов производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП №53. Газопровод низкого давления общей длиной 0,565 км проходит по улице Карьерной.

Основными потребителями газа в настоящее время являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р < 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р < 0,003 МПа.

Сети газоснабжения обслуживают «Газораспределительные сети г.Уфы», центральный  филиал Благовещенской комплектующей службы в д.Князево.

Жилая застройка с.Нижний Изяк, Новоминзитарово, д.Успенка, д.Торновка, д.Рафиково и оставшаяся часть жилой застройки в с.Верхний Изяк  сельского поселения Изяковский сельсовет не газифицированы. Они обеспечиваются привозным баллонным газом для пищеприготовления.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Изяковский сельсовет.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Изяковский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения в настоящее время теплоснабжение общественных зданий и производственных объектов в населенных пунктах сельского поселения частично газовое (от индивидуальных котельных), частично печное ( на твердом топливе).

В с.Верхний Изяк от газовой котельной средней школы  обеспечиваются теплом школа, детский сад, библиотека и Администрация сельского поселения; от индивидуальных газовых котельных – сельский клуб и ФАП. В д.Нижний Изяк ФАП обеспечивается теплом от электрокотла отопления. Отопление индивидуальной застройки с.Верхний Изяк, д.Шариповка и д.Горный Уразбай от индивидуальных газовых котельных (АОГВ), в остальных населенных пунктах - печное. Оставшаяся часть общественной застройки обеспечивается теплом от электрических котлов отопления.

2.3.6.5. Проводные средства связи

Обеспечение потребителей сельского поселения Изяковский сельсовет телефонной проводной связью в количестве 53 абонента производится от ЭАТС ОАО «Башинформсвязь» монтированной емкостью 100 номеров. По количеству задействованных номеров информация не представлена. Тип телефонной станции - ЭАТС «М-200», станция  расположена по адресу с Верхний Изяк, ул.Тепличная, 1/1. АТС введена  в эксплуатацию в 1998 г.  Абонентская разводка по населенным пунктам  на опорах, частично подземным кабелем.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляет федеральный оператор сотовой  связи компания «Билайн». На территории сельского поселения вышек сотовой связи (базовых станций – ретрансляторов) нет.

Потребность в телефонных номерах на расчетный срок принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений и т.п.

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем организации новых станций и расширения емкостей существующих ЭАТС. Развитие телефонной связи района предлагается путём строительства новых АТС в центральных усадьбах сельских муниципальных образований, где они отсутствуют, и поэтапной замены оборудования координатного типа существующих АТС на электронные.

В соответствии с положениями «Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года» (одобрена Постановлением Правительства РБ от 30.09.2009 №370) приоритетными направлениями развития связи являются:

- замена аналогового оборудования систем коммутации каналов на оборудование нового поколения с коммутацией пакетов (NGN), дальнейшее развитие волоконно-оптической сети связи;

- создание условий для дальнейшего охвата населенных пунктов общедоступными услугами связи, предоставление новых видов услуг связи (сотовая, IP-телефония и другие), повышение качества связи в труднодоступных районах;

В соответствии со ст. 57 Федерального закона «О связи»:

- в каждом населённом пункте должен быть установлен таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам;

- в населённых пунктах с населением не менее  пятисот человек должен быть создан пункт коллективного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3.6.6   Телевидение, радиофикация

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм в населенных пунктах сельского поселения  Изяковский сельсовет обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в г.Благовещенск. Кроме того, в населенных пунктах сельского поселения  развивается сеть IP-телевидения, у населения имеются индивидуальные спутниковые системы приема телесигналов.

.

2.4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Одной из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Почвенно-климатические условия Благовещенского района Республики Башкортостан благоприятны для развития растительности, здесь сохранились большие по площади лесные массивы. Общая площадь земель  лесного фонда по сельскому поселению Изяковский сельсовет составляет в настоящее время 3492,09 га. Особо охраняемых территорий нет.

Проектируемая система озеленения сельского поселения включает разнообразные по назначению объекты озеленения, равномерно размещенные по территории, которые образуют композиционно и функционально взаимосвязанную единую совокупность внутрипоселковых и внешних насаждений. Основными узлами этой системы являются зеленые насаждения общего пользования и зоны рекреации. Озеленение кварталов и групп жилых домов, детских, учебных и спортивных учреждений составляют зеленые насаждения ограниченного пользования. Связующим звеном насаждений между собой и окружающими лесами служат насаждения улиц, санитарно-защитных зон, промышленно-складских территорий, т.е. зеленые насаждения специального назначения, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции.

Для отдыха населения могут быть использованы лесопарковые территории, примыкающие к жилой застройке. Для исключения негативного влияния рекреации необходимо проведение соответствующего обустройства территории лесопарка (организованной дорожно-тропиночной сети, оборудованных мест отдыха, мусоросборников и т.д.)

Охранные зоны автомобильных дорог, различных инженерных коммуникаций подлежат озеленению насаждениями фильтрующего типа, которые выполняют роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.

Зеленые насаждения индивидуального пользования - это приусадебные участки.

Существующие зеленые насаждения в настоящем проекте максимально сохранены.

Проектируемые скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

В озеленении детских учреждений используются растения, не выделяющие запахи в период цветения, гипоаллергенные, неколючие. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений. Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Насаждения специального назначения в населенных пунктах размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль рек и ручьев.

Зеленые насаждения на территориях производственных зон по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Назначение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов и автодорог разных категорий.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Для создания полноценной водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы рек и ручьев проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных зон, улучшит её состояние.

2.5 ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

На основании п. 9.1. Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, на территории сельского поселения Изяковский сельсовет относятся:

- Администрация сельского поселения;

- отделение банка;

- отделение связи;

- сельские клубы со зрительным залом, библиотекой, помещениями для досуга;

- столовые, закусочные;

- предприятия торговли;

- предприятия бытового обслуживания;

- учреждения здравоохранения;

- школы со спортивными залами;

- детские сады;

- гостиницы;

- спортивные площадки;

- места отдыха, парки, рекреации;

- тротуары;

- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения;

- переходы улиц, дорог и магистралей.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Реконструкцию объектов соцкультбыта на территории населенных пунктов необходимо вести с учетом потребностей инвалидов.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию с учетом требований действующих нормативов. На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, должна быть обеспечена система средств информационной поддержки.

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку экологической обстановки в районе сельского поселения (том 2), прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

# ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    СРЕДЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В связи с территориальным развитием сельского поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды, а именно:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление  неочищенных сточных вод в реки, нарушение регламентов водоохранных зон и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана сельского поселения Изяковский сельсовет направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии сельского поселения. Большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит превентивный (предупредительный) характер, что позволит предотвратить ухудшение экологической обстановки при возможном интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственных зон предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается приведение водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствие с действующими регламентами. Это, прежде всего, упорядочение существующего функционального зонирования и устранение  планировочных нарушений, а именно:

- размещение новых производственных объектов, в т.ч. котельных и канализационных очистных сооружений с учетом нормативных требований;

-  размещение элементов внешней зоны с учетом нормативных требований;

-  рациональная организация транспортных систем.

Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением Изяковский сельсовет.

Охрана воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Перечень мероприятий по охране воздушного бассейна территории сельского поселения:

1. Совершенствование технологии очистки выбросов в атмосферу на промышленных предприятиях, внедрение современных технологий по улавливанию загрязняющих веществ, оборудование источников стационарного загрязнения газоочистными установками.

2. Разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов.

3. Соблюдение режима СЗЗ промышленных предприятий.

4. Продолжение газификации объектов ЖКХ.

5. Организация государственного контроля источников выброса загрязняющих веществ и состояния атмосферного воздуха в сельском поселении, введение жёсткой системы штрафов и ответственности за нарушение установленных нормативов.

6. Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

7. Для обеспечения экологической безопасности на существующих и проектируемых АЗС должны предусматриваться ограждающие конструкции с локальными очистными сооружениями, системы закольцовки паров бензина.

8. Развитие сети стационарных наблюдений за состоянием воздушного бассейна.

9. Разработка и реализация комплекса мероприятий, предусмотренных проектом «Оценка воздействия на окружающую среду» для размещаемых предприятий.

10. Развитие применения биотоплива местного производства из местного сырья в коммунальном хозяйстве (пеллеты, топливные брикеты и проч.).

Мероприятия по снижению загрязнения от транспорта:

1. Развитие сети АГЗС на территории Благовещенского района.

2. Соблюдение и озеленение санитарно-защитных коридоров вдоль магистральных автодорог.

3. Создание и восстановление придорожных лесных полос.

4. Повышение технического уровня эксплуатируемых транспортных средств.

Охрана водного бассейна

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на эксплуатируемые подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения.

Основные мероприятия в области охраны водного бассейна:

1. Организация  водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос, обеспечение режима использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями водного законодательства.

2. Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и поддержание в них соответствующего санитарного режима.

3. Ликвидация несанкционированных выпусков сточных вод.

4. Развитие систем оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях.

5. Организация мониторинга и лабораторного контроля качества питьевой воды.

6. Осуществление контрольно-надзорных функций в области водоотведения.

7. Строительство современных очистных сооружений.

8. Формирование системы ливневой канализации с направлением стока на очистные сооружения.

9. Формирование современной инфраструктуры обращения с отходами производства и потребления.

Охрана почв и ландшафтов

Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения Изяковский сельсовет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

- загрязнение почв сырой нефтью и нефтепродуктами в зоне возможной нефтедобычи.

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.

По ландшафтно-экологическим условиям территория Благовещенского района, и, в частности, сельского поселения Изяковский сельсовет относится к зоне с относительно благоприятными показателями. Значительные площади занимают нарушенные увалистые склоны, есть участки выбитых пастбищ, наблюдается высокий уровень загрязнения поверхностных вод. Территория района частично попадает в зону влияния вредных выбросов от промышленных центров – городов Благовещенск и Уфа. Загрязнений чрезвычайного характера почвенного покрова не выявлено. Уровень рекреационного воздействия на ландшафт в проектируемых зонах отдыха – умеренный.

Основное воздействие человека на существующие леса выражается в вырубке спелых и перестойных насаждений,  рубками санитарного ухода, пастьбой скота в лесу и искусственным лесовозобновлением.

Мероприятия по охране ландшафтов:

- развитие системы особо охраняемых природных территорий;

- контроль за выполнением лесовосстановительных работ, обеспечение сохранения ценных и воспроизводства эксплуатационных лесов;

- выполнение мероприятий по рекультивации нарушенных земель в целях восстановления естественного почвенного покрова и растительности;

- проведение комплекса лесомелиоративных, гидротехническх и агротехнических работ в районах, подверженных боковой речной эрозии;

- развитие системы обращения с отходами производства и потребления;

- ликвидация и рекультивация несанкционированных и стихийных свалок в  сельском поселении;

- закрытие существующих кладбищ, не соответствующих нормативным требованиям;

- для сохраняемых кладбищ проведение инженерных мероприятий (устройство дренажа, обваловка территории, организация и благоустройство санитарно-защитной зоны и пр.), перечень мероприятий обуславливается спецификой места размещения кладбищ;

- мониторинг территорий закрытых скотомогильников.

Охрана окружающей среды от возможного вредного воздействия аварий на инженерных коммуникациях сводится к организации охранных и санитарно-защитных зон вдоль трасс этих коммуникаций, обязательному соблюдению организацией, эксплуатирующей эти инженерные коммуникации, всех природоохранных мероприятий.

Охрана окружающей среды от физических факторов воздействия

Защита от шума

В качестве шумозащитных мероприятий, обеспечивающих допустимый уровень шума для объектов, попадающих в зону сверхнормативного воздействия, проектом предусмотрено устройство шумозащитных полос зеленых насаждений. Полосы зеленых насаждений устраиваются в местах, где сложившаяся жилая застройка близко подступает к рассматриваемому участку дороги. Проектом предусматривается устройство древесно-кустарниковой полосы шириной 20 м из четырех рядов хвойных пород шахматной посадки с двухъярусным кустарником. Использование такого защитного мероприятия, согласно ОДМ 218.011-98 «Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог» (М.,1998), позволит снизить уровень шума на 18 дБА.

С учётом мероприятий по шумопонижению акустическое воздействие объекта не будет превышать установленных нормативов вблизи жилой застройки.

Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от магистральной автодороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения 55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток. В этой зоне не рекомендуется размещать жилую застройку, а при размещении общественно-деловой застройки необходимо обеспечивать звукоизоляцию. Зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Электромагнитное загрязнение

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Изяковский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Изяковский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций;

- обеспечение очистки стоков малых населённых пунктов;

- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и поддержание в них соответствующего санитарного режима.

- контроль за выполнением лесовосстановительных работ в местах промышленного освоения лесов;

- рекультивация нарушенных земель в целях восстановления естественного почвенного покрова и растительности;

- проведение комплекса лесомелиоративных, гидротехнических и агротехнических работ в районах, подверженных боковой речной эрозии;

- ликвидация и рекультивация несанкционированных и стихийных свалок;

- проведение инженерных мероприятий для сохраняемых кладбищ (устройство дренажа, обваловка территории, организация и благоустройство санитарно-защитной зоны и пр.) в зависимости от места размещения;

- мониторинг территорий закрытых скотомогильников.

4. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

На период расчетного срока утилизация твердых бытовых отходов на территории муниципального района Благовещенский район будет производиться на действующем полигоне ТБО Благовещенского района, который находится  за границами г. Благовещенска, на расстоянии 1 км от его границ. Рядом с полигоном проектируется мусороперерабатывающее предприятие. Данные по характеристикам  полигона ТБО и по организации, осуществляющей вывоз ТБО из населенных пунктов сельского поселения Изяковский сельсовет  Администрацией сельсовета не представлены.

Также предусматривается размещение стационарных и передвижных пункты приема вторичного сырья.

Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий территории сельского поселения Изяковский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов специализированным транспортом на полигон ТБО;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  бытовых отходов   определяются   на   основании   решений   местных   административных органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  учреждений санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   обязательного обслуживания  спецавтохозяйств  включают  жилые  здания,  встроенные  в  жилые  дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы.

Сбор и удаление ТБО будет осуществляться филиалом спецавтохозяйства  ООО «Башподряд», дислоцирующимся в г. Благовещенск в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

Согласно приложению 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по сельскому поселению с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

| Бытовые отходы | Существ.положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс.тонн в год | Кол-во жителей тыс. чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.т. в год |
| с. Верхний Изяк |  |  | 0,3865 |  |  | 0,7852 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,584 | 190 | 0,1110 | 1,072 | 190 | 0,2037 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,584 | 0,002 | 1,168 | 1,072 | 0,002 | 2,144 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 5,51 га | 5 | 0,2755 | 11,63 га | 5 | 0,5815 |
| д.Нижний Изяк |  |  | 0,186 |  |  | 0,3273 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,250 | 190 | 0,0475 | 0,449 | 190 | 0,0853 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,250 | 0,002 | 0,50 | 0,449 | 0,002 | 0,898 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 2,77 га | 5 | 0,1385 | 4,84 га | 5 | 0,242 |
| д. Шариповка |  |  | 0,1072 |  |  | 0,1225 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,085 | 190 | 0,0162 | 0,087 | 190 | 0,0165 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,085 | 0,002 | 0,17 | 0,087 | 0,002 | 0,174 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,82 га | 5 | 0,091 | 2,12 га | 5 | 0,106 |
| д. Новоминзитарово |  |  | 0,0877 |  |  | 0,1019 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,067 | 190 | 0,0127 | 0,076 | 190 | 0,0144 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,067 | 0,002 | 0,134 | 0,076 | 0,002 | 0,152 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,50 га | 5 | 0,075 | 1,75 га | 5 | 0,0875 |
| д. Горный Уразбай |  |  | 0,0485 |  |  | 0,0898 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,021 | 190 | 0,0040 | 0,070 | 190 | 0,0133 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,021 | 0,002 | 0,042 | 0,070 | 0,002 | 0,14 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,89 га | 5 | 0,0445 | 1,53 га | 5 | 0,0765 |
| д. Успенка |  |  | 0,1254 |  |  | 0,1697 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,139 | 190 | 0,0264 | 0,172 | 190 | 0,0327 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,139 | 0,002 | 0,278 | 0,172 | 0,002 | 0,344 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,98 га | 5 | 0,099 | 2,74 га | 5 | 0,137 |
| д. Торновка |  |  | 0,0688 |  |  | 0,0866 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,021 | 190 | 0,004 | 0,058 | 190 | 0,0110 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,021 | 0,002 | 0,042 | 0,058 | 0,002 | 0,116 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,296 га | 5 | 0,0648 | 1,512 га | 5 | 0,0756 |
| д. Рафиково |  |  | 0,0272 |  |  | 0,1304 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,004 | 190 | 0,0008 | 0,196 | 190 | 0,0372 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,004 | 0,002 | 0,008 | 0,196 | 0,002 | 0,392 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,528 га | 5 | 0,0264 | 1,863 га | 5 | 0,0932 |
| Всего по сельскому поселению: |  |  | 1,0372 |  |  | 1,8137 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 1,171 | 190 | 0,2225 | 2,180 | 190 | 0,4142 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 1,171 | 0,002 | 2,342 | 2,180 | 0,002 | 4,360 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 16,294га | 5 | 0,8147 | 27,99 га | 5 | 1,3995 |

Морфологический состав ТБО

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 1,8137 тыс.тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | (20-28) 25 | 0,4534 |
| Бумаги, картон | (35-45) 38 | 0,6892 |
| Дерево | (1-2) 1 | 0,0181 |
| Металлолом | (1,5-2) 2 | 0,0363 |
| Текстиль | (4-7) 5 | 0,0907 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,0363 |
| Стекло | (3-6) 4 | 0,0725 |
| Кожа, резина | (1-3) 2 | 0,0363 |
| Камни, штукатурка | (1-2) 2 | 0,0363 |
| Пластмасса | (1,5-2,5) 2 | 0,0363 |
| Прочие | (1-2) 2 | 0,0363 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,1814 |
| Крупногабаритные отходы | 5 | 0,0907 |
| Итого | 100 | 1,8137 |

Сбор и удаление ТБО

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного  хранения  отходов  в  домовладениях,  сбор  и  вывоз  бытовых  отходов  с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Удаление мусора  из  зданий  общественной  и  жилой  застройки  производится  выносным  образом в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры. На расчетный срок количество отходов составит 0,0907 тыс.тонн в год. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5 м3.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья и организация стационарного приема вторсырья от населения.

Для организации раздельного сбора отходов необходимо:

- установить специальные контейнеры для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создать на территории сельского поселения приемные пункты вторичного сырья;

- организовать передвижные пункты сбора вторичного сырья;

- органам местного самоуправления создать условия, в том числе и экономические, стимулирующие раздельный сбор отходов.

Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Утилизируемые отходы (полиэтилен, черный и цветной металлы, автомашины, аккумуляторы, ртутные лампы, бумага, картон и т.д.) должны отправляться на переработку для получения вторичного сырья.

Расчет площади полигона ТБО:

Площадь полигона на годовое накопление мусора из расчета 0,02-0,05 га на 1 тыс.тонн отбросов в год составит 1,8137 тыс.тонн в год х 0,02 га = 0,0363 га в год.

Площадь полигона на расчетный период действия генерального плана (до 2033г.) составит 0,0363 га в год х 20 лет = 0,7255 га.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенных пунктах периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов составит:

с.Верхний Изяк: 785 200 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,2181 тыс. м3

д.Нижний Изяк: 327 300 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0909 тыс. м3

д.Шариповка: 122 500 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0340 тыс. м3

д.Новоминзитарово: 101 900 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0283 тыс. м3

д.Горный Уразбай: 89 800 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0249 тыс. м3

д.Успенка: 169 700 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0471 тыс. м3

д.Торновка: 86 600 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0241 тыс. м3

д.Рафиково: 130 400 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0362 тыс. м3

На расчетный срок при средней плотности ТБО 200 кг/м3 количество мусора составит:

с.Верхний Изяк: 785 200 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 3,73 тыс. м3

д.Нижний Изяк: 327 300 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 1,5547 тыс. м3

д.Шариповка: 122 500 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,5819 тыс. м3

д.Новоминзитарово: 101 900 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,4840 тыс. м3

д.Горный Уразбай: 89 800 кг х 0,95 : 200 кг/м3 =0,4266 тыс. м3

д.Успенка: 169 700 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,8061 тыс. м3

д.Торновка: 86 600 кг х 0,95 : 180 кг/м3 = 0,4114 тыс. м3

д.Рафиково: 130 400 кг х 0,95 : 180 кг/м3 = 0,6194 тыс. м3

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| с.Верхний Изяк | 1072 | 3948,1 | 3730 | 218,1 | 51,1 | 1,07 | ТБО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в не делю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 56 | 1 |  |
| д.Нижний Изяк | 449 | 1645,6 | 1554,7 | 90,9 | 21,3 | 0,44 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 23 | 1 |  |
| д.Шариповка | 87 | 615,9 | 581,9 | 34,0 | 7,97 | 0,16 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 9 | 1 |  |
| д.Новоминзитарово | 76 | 512,3 | 484,0 | 28,3 | 6,6 | 0,14 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 7 | 1 |  |
| д.Горный Уразбай | 70 | 451,5 | 426,6 | 24,9 | 5,84 | 0,12 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 6 | 1 |  |
| д.Успенка | 172 | 853,2 | 806,1 | 47,1 | 11,04 | 0,23 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 12 | 1 |  |
| д.Торновка | 58 | 435,5 | 411,4 | 24,1 | 5,64 | 0,12 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 6 | 1 |  |
| д.Рафиково | 196 | 655,6 | 619,4 | 36,2 | 8,48 | 0,17 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 9 | 1 |  |
| сельское поселение Изяковский сельсовет | 2180 | 9117,7 | 8614,1 | 503,6 | 128 | 8 |  |

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты наиболее часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод / (365 х Псут х Кисп)

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона и обратно.

Исходные данные для расчета количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО | км | L | 27 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,68 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 1 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 15 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 9117,7 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 1 |

Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают путь движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно Градостроительному кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять 1 рейс одной единицы мусоровозного транспорта.

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | На расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского по селения Изяковский сельсовет в административных границах | га | 8402,15 | 8402,15 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 3492,09 | 3089.32 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | га | - | - |
| 3 | Земель водного фонда | га | 249,33 | 249,33 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 3344,64 | 3286,3 |
| 5 | Земель промышленности, энергети ки, связи, земли обороны | га | 515,72 | 539,02 |
| 6 | Земель транспорта | га | 143,83 | 547,52 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 653,37 | 687,22 |
|  | жилых зон с преобладанием индиви дуальной застройки | га / % | 189,5/100% | 256,11 / 100% |
|  | общественно-деловых зон | га | 2,286 | 6,258 |
|  | производственных зон, зон инженер ной и транспортной инфраструктур | га | 83,7 | 99,93 |
|  | рекреационных зон | га | - | 13,49 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | - | - |
|  | прочих земель | га | 378,88 | 311,432 |
| 8 | Земель специального назначения | -«- | 3,175 | 3,437 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс.чел. | 1,171 | 2,180 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,230 / 19,64 | 0,436 / 20,0 |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел / % | 0,720 / 61,49 | 1,321 / 60,6 |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,221 / 18,87 | 0,423 / 19,4 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс.кв.м | 16,346 | 65,400 |
|  | Объем нового жилищного строитель ства (индивидуальная усадебная за стройка) | тыс.кв.м | - | 49,054 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м / чел. | 13,96 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культур но-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 140(проект) | 73 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 201 | 314 |
| 4.3 | Больницы | коек | обслуж.в г.Благовещенск | обслуж.в г.Благовещенск |
| 4.4 | Сельская амбулатория | объект на с.п. | - | 1 |
| 4.5 | ФАП, аптечный пункт | объект на насел.пункт | 2 | 7 / 30,5 |
| 4.6 | Магазины товаров повседневного спроса | кв.м торг.пл. | 115,8 | 654,0 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | место | - | 87 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслужива ния | рабочее место | - | 9 |
| 4.9 | Клубы сельских поселений | мест | 100 | 501 |
| 4.10 | Помещения для культурно-массовой работы | кв.м | нет.инф. | 130,8 |
| 4.11 | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 1,53-1,96 |
| 4.12 | Гостиница | мест | - | 11 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий внешнего транспорта | автомобил. | км | 11,078 | 24,235 |
|  |  | железнодор. |  | - | 14,054 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 21,176 | 39,972 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 6.1 | Общая площадь кладбищ (норм - 0,24га/1000 жителей) | га | 0,613 | 0,875 |